PREGUNTA 1

El producto adquirido en ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. cumple con sus requerimientos.

| Cuenca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 30 | 93,75% |
| Regular | 2 | 6,25% |
| Deficiente | 0 | 0,00% |
| Total | 32 | 100,00% |

| Guayaquil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 193 | 96,50% |
| Regular | 6 | 3,00% |
| Deficiente | 1 | 0,50% |
| Total | 200 | 100,00% |

PREGUNTA 2

Se cumple en ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. con sus expectativas de stock o disponibilidad de producto.

| Cuenca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 19 | 59,38% |
| Regular | 13 | 40,63% |
| Deficiente | 0 | 0,00% |
| Total | 32 | 100,00% |

| Guayaquil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 144 | 72,00% |
| Regular | 55 | 27,50% |
| Deficiente | 1 | 0,50% |
| Total | 200 | 100,00% |

PREGUNTA 3

Recibe servicio de post-venta en tratamiento térmico.

| Cuenca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 0 | 0,00% |
| Regular | 10 | 32,26% |
| Deficiente | 21 | 67,74% |
| Total | 31 | 100,00% |

| Guayaquil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 45 | 22,50% |
| Regular | 42 | 21,00% |
| Deficiente | 113 | 56,50% |
| Total | 200 | 100,00% |

PREGUNTA 4

Como calificaría el servicio de tratamiento térmico que le están realizando actualmente.

| Cuenca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 0 | 0,00% |
| Regular | 13 | 40,63% |
| Deficiente | 19 | 59,38% |
| Total | 32 | 100,00% |

| Guayaquil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 51 | 25,50% |
| Regular | 38 | 19,00% |
| Deficiente | 111 | 55,50% |
| Total | 200 | 100,00% |

PREGUNTA 5

Recibe información sobre el estado de su tratamiento.

| Cuenca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 0 | 0,00% |
| Regular | 2 | 6,25% |
| Deficiente | 30 | 93,75% |
| Total | 32 | 100,00% |

| Guayaquil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 74 | 37,00% |
| Regular | 37 | 18,50% |
| Deficiente | 89 | 44,50% |
| Total | 200 | 100,00% |

PREGUNTA 6

Recibe información sobre el tiempo de entrega.

| Cuenca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 2 | 6,25% |
| Regular | 5 | 15,63% |
| Deficiente | 25 | 78,13% |
| Total | 32 | 100,00% |

| Guayaquil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 11 | 5,50% |
| Regular | 178 | 89,00% |
| Deficiente | 11 | 5,50% |
| Total | 200 | 100,00% |

PREGUNTA 7

Se cumple con el tiempo de entrega acordado.

| Cuenca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 0 | 0,00% |
| Regular | 13 | 40,63% |
| Deficiente | 19 | 59,38% |
| Total | 32 | 100,00% |

| Guayaquil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 8 | 4,00% |
| Regular | 120 | 60,00% |
| Deficiente | 72 | 36,00% |
| Total | 200 | 100,00% |

PREGUNTA 8

Recibe atención efectiva a sus reclamos.

| Cuenca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 0 | 0,00% |
| Regular | 7 | 21,88% |
| Deficiente | 25 | 78,13% |
| Total | 32 | 100,00% |

| Guayaquil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 0 | 0,00% |
| Regular | 30 | 15,00% |
| Deficiente | 170 | 85,00% |
| Total | 200 | 100,00% |

PREGUNTA 9

Recibe asesoría técnica cuando la solicita.

| Cuenca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 1 | 4,55% |
| Regular | 7 | 31,82% |
| Deficiente | 14 | 63,64% |
| Total | 22 | 100,00% |

| Guayaquil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 0 | 0,00% |
| Regular | 28 | 14,00% |
| Deficiente | 172 | 86,00% |
| Total | 200 | 100,00% |

PREGUNTA 10

Le ofrecen alguna garantía o respaldo por la pieza a tratar

| Cuenca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 0 | 0,00% |
| Regular | 0 | 0,00% |
| Deficiente | 32 | 100,00% |
| Total | 32 | 100,00% |

| Guayaquil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 0 | 0,00% |
| Regular | 0 | 0,00% |
| Deficiente | 200 | 100,00% |
| Total | 200 | 100,00% |

PREGUNTA 11

Le ofrecen servicio de transporte (retiro y entrega de piezas)

| Cuenca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 4 | 12,50% |
| Regular | 6 | 18,75% |
| Deficiente | 22 | 68,75% |
| Total | 32 | 100,00% |

| Guayaquil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 41 | 20,50% |
| Regular | 39 | 19,50% |
| Deficiente | 120 | 60,00% |
| Total | 200 | 100,00% |

PREGUNTA 12

Utiliza el distensionado como parte del proceso en la fabricación de piezas

| Cuenca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 4 | 12,50% |
| Regular | 2 | 6,25% |
| Deficiente | 26 | 81,25% |
| Total | 32 | 100,00% |

| Guayaquil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 28 | 14,00% |
| Regular | 0 | 0,00% |
| Deficiente | 172 | 86,00% |
| Total | 200 | 100,00% |

PREGUNTA 13

Cómo calificaría su conocimiento sobre tratamiento térmico

| Cuenca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 6 | 18,75% |
| Regular | 13 | 40,63% |
| Deficiente | 13 | 40,63% |
| Total | 32 | 100,00% |

| Guayaquil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 46 | 23,00% |
| Regular | 41 | 20,50% |
| Deficiente | 113 | 56,50% |
| Total | 200 | 100,00% |

PREGUNTA 14

Que tipo o clase de aceros utiliza principalmente

| Cuenca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trabajo en frío | 12 | 19,67% |
| Trabajo en caliente | 10 | 16,39% |
| Moldes plásticos | 9 | 14,75% |
| Bonificados | 16 | 26,23% |
| Cementación | 9 | 14,75% |
| Al carbono | 5 | 8,20% |
| Total | 61 |  |

| Guayaquil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trabajo en frío | 63 | 14,96% |
| Trabajo en caliente | 20 | 4,75% |
| Moldes plásticos | 21 | 4,99% |
| Bonificados | 162 | 38,48% |
| Cementación | 84 | 19,95% |
| Al carbono | 71 | 16,86% |
| Total | 421 |  |

Segundo caso

Fisuras en matriz

Hemos recibido una matriz fabricada en acero K100 la cual fue templada en nuestra planta de tratamientos térmicos, esta matriz se encontró fisurada en varios sitios, inspeccionamos la pieza y se han obtenido los siguientes resultados:

- La pieza se encuentra fisurada en todas sus caras, estas fisuras parten de los filos de la pieza (donde se recalienta primero) y van hacia el interior de la misma.

- También se denota un recalentamiento en el proceso de rectificado posterior al temple, este recalentamiento se nota en las manchas de color café oscuro que se pueden ver a simple vista en las caras de la matriz

Zonas de recalentamiento

Estas fisuras se presentan por un sobrecalentamiento en el rectificado posterior al temple, este sobrecalentamiento se puede presentar por tres factores durante el proceso de rectificado:

- el uso de una piedra rectificar inadecuada. Como regla se establece que los aceros blandos se rectifican con piedras duras (color blanco) las cuales desbastan fácilmente al acero, sin embargo calientan más, lo que no afecta cuando el acero está blando, el uso de este tipo de piedras en aceros templados provoca tensiones superficiales en el acero duro, el cual por ser frágil termina produciendo una microfisura a nivel superficial, la cual se agranda con el proceso de rectificado, pudiendo romper la pieza en el mismo proceso de rectificado o en el uso, por esto es necesario utilizar piedras para aceros duros, estas piedras son blandas (color café) y no provocan un calentamiento excesivo en el acero, evitando que se recaliente el material.

- Mientras se rectifica, el material que sale de la pieza tiende a quedarse en los poros que tiene la piedra de rectificar, es necesario quitar este embotamiento de limalla en la piedra mediante la limpieza de la misma con un pedazo de piedra para asentar de grano grueso, si no se quita este material se produce un rozamiento excesivo entre la piedra embotada y la pieza, lo cual no ayuda a desbastar, más bien produce calor que puede terminar fisurando el acero.

- Como hemos visto uno de los principales generadores de fisuras en el proceso de rectificado es el calor, por lo que, para evitar este efecto que causa fisuras en el acero templado es necesario rectificar con abundante refrigeración y evitando avances de mecanizado excesivos. El refrigerante es fundamental, por esto las máquinas rectificadoras disponen de sistemas de refrigeración que aportan abundante líquido a la zona de desbaste, así mismo el avance debe ser mínimo para evitar sobrecalentamiento y fisuras al acero templado.

Una comprobación del sobrecalentamiento de la pieza es la dureza, ya que al rectificar y sobrecalentar el acero se puede suceder dos efectos: que al calor el acero baje su dureza por revenido o que suba su dureza ya que se calienta y con el líquido refrigerante se vuelva a templar, ocasionando durezas no homogéneas en la misma pieza, al medir dureza de la matriz podemos verificar que en algunos sitios la pieza tiene 55 HRC en otros tiene 58 – 59 HRC.

Esperamos que este análisis realizado a la pieza fisurada sea útil en su empresa para evitar que se vuelva a ocurrir este fallo en el rectificado del acero.

# Text boxes

fisuras