ANEXOS

ANEXO A

CONSTANTES DE LA ECUACIÓN DE ZHUKAUSKAS PARA EL CILINDRO CIRCULAR EN FLUJO CRUZADO

ANEXO B

# PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DEL AIRE A PRESIÓN ATMOSFÉRICA

ANEXO C

## CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL MATERIAL AISLANTE

Densidad ( 140 Kg / m3 ( 9 Lb / Ft3 ) , este material puede utilizarse a temperaturas de hasta 1200º F

ANEXO D

PODER CALORÍFICO DEL BAGAZO SEGÚN SU HUMEDAD ABSOLUTA

ANEXO E

PÉRDIDA DE COMBUSTIBLE SEGÚN EL POR CIENTO DE CO2 EN LOS GASES DE SALIDA DE LA CALDERA

ANEXO F

INDICADORES OPERACIONALES PARA EL ANÁLISIS DEL SISTEMA TERMOENERGETICO

# Índices Globales

- % de Bagazo Sobrante = (Bag. Sobrante/Bag. Disponible)*100 (   (20 – 30 % )

- Consumo de Vapor de la Fábrica % caña = (Cons. Vap. Fca /Caña molida)* 100 ( (35–48%)

- Vapor expulsado a la Atmósfera ( ( 0 )

- % Vapor por Válvula Reductora = (Vap. Por Reduct./ Cons. Vap. Fca)*100 ( ( 5 – 10 %)

- Demanda Eléctrica Especifica de la Fábrica = ( Demanda Eléctrica en Fca / Caña molida)..(Kw.-h/TM de caña). (..15 < De < 20

- Agua de reposición para las calderas = Agua de alimentación a calderas – Condensados puros en la fábrica ( ( 0 )

## Índices por Áreas

- Consumo de vapor de escape en evaporadores  % caña = (Consumo de Vapor de escape en Evap./ Caña Molida ) * 100 (  (30 - 45 %)

- Consumo de Vapor en Tachos % caña  =  (Demanda de Vapor en Tachos / Caña Molida) *100 ( (11.5 - 17 %)

- Agua de dilución en tachos  ( menor del 3%  de la caña molida.

- Brix de la meladura ( 63 – 65 %

## Índices por equipos

### Calentadores

- Coeficiente global de transferencia de calor calculado ( deberá tomar un valor entre el 70% y el 100% del coeficiente hallado por la Ecuación de Hugot.

- La velocidad del jugo ( deberá estar entre 1.5 y 2 m/s.

- La efectividad termodinámica ( deberá estar entre 0.6 y 0.9

- La diferencia de temperatura entre el vapor y el jugo a la salida ( debe ser entre 8 y 15 ºC

### Evaporadores

- Economías ( menor que 1 solo para el primer vaso.

- Tasa de Evaporación ( de 6 a 8  lb / h- pie2

##### Generador de Vapor

- Eficiencia del generador de Vapor ( mayor que 75 %

- Humedad en el bagazo ( 45 – 50 %

- Índice de generación ( mayor que 2.3  TM de Vapor /TM de Bagazo consumido

- Temperatura del agua de alimentación a calderas ( mayor que 95 ºC