## Slide 1: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO PARA DETECCIÓN DE ATASCOS VEHICULARES EN LOS TUNELES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
Presentado por:
Israel Pablo Jiménez Paute
Roberto Fernando Jara Bravo

## Slide 2: OBJETIVO GENERAL
Monitorear el tráfico vehicular y verificar la disponibilidad de lo carriles en un túnel a escala usando la herramienta matemática Matlab.

## Slide 3: OBJETIVOS ESPECIFICOS
Controlar la señalización del túnel de acuerdo a la disponibilidad de los carriles.
Realizar un control velocidad.
Generar alerta de accidentes.

## Slide 4: METODOLOGÍA
Construcción del túnel a escala
Recreación de tráfico Vehicular
Procesamiento de Imágenes
Presentación de datos
Manejo de señalización y Alarma

## Slide 5: VISTA EXTERNA DEL TÚNEL
Dimensiones túnel:
Largo 110cm
Ancho 30cm
Altura 17cm
Altura cámara 14cm
Escala: 1:35

## Slide 6: ILUMINACIÓN INTERIOR

## Slide 7: VISTA INTERIOR - VIDEOCAMARA

## Slide 8: CONTROL DE PANELES E ILUMINACIÓN
TARJETA PCI 6024E

## Slide 9: PROCESAMIENTO DE IMAGENES Y PRESENTACIÓN

## Slide 10: ADQUISICIÓN DE IMAGENES
Inicialización Webcam
videoinput('winvideo', 1,'RGB24_640x480')
triggerconfig(vidobj, 'manual');
vidobj.FramesPerTrigger=1; start(vidobj)
getsnapshot(vidobj)
Escala de grises
rgb2gray
Delimitando carril
load mask.mat
(imagen)&(mask);
Detección de bordes
edge(imagen,'canny') ;
EDICIÓN DE IMAGENES

## Slide 11: EDICIÓN DE IMÁGENES
Análisis Morfológico
imclose
imfill
bwareaopen
imdilate
Etiquetado
[L,num] = bwlabel(imagen,8);
Segmentación
rectangle('Position',[izq der up down],…
'EdgeColor','r');

## Slide 12: RELACION DISTANCIA VS PIXEL

## Slide 13: GENERACIÓN DE BASE DE DATOS
Almacenamiento independiente
por carril de:
Cantidad de vehículos
Posición
Matriz de datos
Vector color promedio RGB

## Slide 14: METODOS DE COMPARACIÓN
Distancia entre pixeles
Correlación entre objetos
Color de objetos
distancia : 0 - 6 pixeles distancia : 0 - 6 pixeles
correlación 95 – 100% 95%>correlación >85%
diferencia RGB (6,5,11) diferencia RGB (120,86,63) iguales (detención) diferentes
distancia > 6 pixeles
distancia entre objetos: 36 pixeles distancia equivalente: 16.76 cm escala
5.87 metros
velocidad aproximada: 35.21 km/h correlación 35% diferencia RGB (15,12,16)
desplazado
R 230
G 151
B 95
R 110
G 65
B 32
R 245
G 163
B 111
R 230
G 151
B 95

## Slide 15: MANEJO DE SEÑALIZACIÓN Y ALARMA
Al cumplir 4 detenciones sucesivas en un carril:
Cambio paneles entrada
set_param('tablero_luces/act_stop_izq', 'Gain', '1');
set_param('tablero_luces/act_stop_der', 'Gain', '1');
Indicador programa
alert_izq=imread('red_54x54.bmp');
Activación sonido alarma
[y, Fs, nbits] = wavread('alarm.wav');
player = audioplayer(y, Fs, nbits);
play(player)
Al regularse el tráfico las alarmas automáticamente se desconectan

## Slide 16: INTERFAZ GUI CONTROL DE TRÁFICO

## Slide 17: - Demostración GUI

## Slide 18: Demostración VIDEO

## Slide 19: TABLA DE COSTOS DEL PROTOTIPO
MATERIALES CANTIDAD TOTAL
Plywood 9mm ½ 1 10.44
Tira de laurel 1x3x2 8 6.20
Libra de alambre #16 1 1.50
Libra de alambre #20 1 1.80
Broca 1/16 1 0.50
Palillos cuadrados 8x8x90 1 0.25
Palillos cuadrados 5x5x90 4 0.72
Papel aperlado 150 gr 79x110 1 0.87
Cartulina kimberly 1 1.18
Cartulina para encuadernar gris 10 1.46
Focos 12v 4 4.00
Resistencia ½ w 17 0.80
Cinta de papel 1 0.27
Borneras 5 1.00
Cable UTP (1 m.) 1 0.40
Led 17 1.36
Cola blanca 1 1.00
Cámara Genius Slim 322 1 52.00
Autos de juguete a escala 2 44.00
TOTAL 130.75

## Slide 20: Resultados
Probabilidad en una trama
  Vehículo detectado sin estar presente 7.69%
  Vehículo existente no detectado 6.87%
Probabilidad entre tramas
  Vehículo no detectado en la siguiente secuencia 4.83%
  Vehículo detectado al estar un segundo vehículo en
  una posición cercana al anterior. 23.07%
  Vehículo conserva la misma posición pero se detecta
  como vehículos diferentes 6.45%
Probabilidad de Alarma
  Alarma enviada al no existir atasco 14.33%*
  No se envia alarma al existir atasco 1.78%

## Slide 21: Conclusiones
1) Se ha obtenido una eficiencia en el programa de 91,95%. Se puede mejorar utilizando una cámara de mejor resolución aunque esto implica mayor consumo en procesamiento y costos.
2) La detección de un objeto se ve afectada por la calidad de detección de la cámara, el proceso de detección y por los elementos de ambiente a los que esta expuesto.

## Slide 22: Conclusiones
3) Dependiendo del tipo de iluminación se puede hacer que un objeto, sean defina mejor o se contraste, ya que pueden existir sombras ocultas y esto hace que no se obtenga un buena tonalidad de color.
4) El procesamiento de imágenes se hace indispensable conforme la tecnología aumenta, surgiendo mejores técnicas de detección de objetos, permitiendo que los procesos requeridos sean autónomos y con mayor rapidez de respuesta.

## Slide 23: Recomendaciones
1) La cámara debe ser previamente calibrada y mantenerse de esa manera durante todo el proceso de adquisición de tramas.
2) Utilizar un computador con buena capacidad de procesamiento.
3) Como una mejora a futuro de detección de atascos y control de velocidad máxima se recomienda utilizar por lo menos dos tramos de túnel lo que implica la utilización de mas de dos cámaras trabajando secuencialmente.

## Slide 24: GRACIAS!