ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

“Desarrollo de sopa instantánea a partir de

Harina de Melloco Ullucus Tuberosus”

INFORME DE PROYECTO DE GRADUACIÓN

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERA DE ALIMENTOS

Presentada por:

Marjorie Vanessa Velásquez Figueroa

GUAYAQUIL – ECUADOR

2011

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios, por siempre tenerme bajo su manto y protección. A la Ing. Fabiola Cornejo, directora de tesis, por su invaluable ayuda, a la Ing. Grace Vásquez por su apoyo constante en la realización de este proyecto y por siempre confiar en mí, al Ingeniero Freddy Chávez por su apoyo en el laboratorio de termofluidos.

A mis profesores: Ing. Luis Miranda, Ing. Priscila Castillo, Ing. Sandra Acosta, Ing. Karín Coello, Ing. Mariela Reyes, Ing. Nelson Cevallos, Ing. Patricio Cáceres, MSc. María Fernanda Morales; porque aprendí mucho de cada uno de ustedes.

A mis amigas, amigos.

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mis padres: Alberto Velásquez, mi pilar, mi ejemplo a seguir, siempre apoyándome y guiándome por el camino correcto; y Blanca Figueroa, mi ejemplo de perseverancia, siempre aconsejándome y empujándome para alcanzar mis metas.

A mis hermanos: Carlos, que es como si fuera el hermano mayor y me ha apoyado cuando lo he necesitado; a Estefania, que siempre ha tenido una palabra de aliento en todo momento; a Verito, que ha estado conmigo para todo, en las buenas y en las malas, apoyándome aun cuando no se lo pedía. A Nery y a Yelito, por ayudarme siempre. A mi Tin, que es el perrito más educado del mundo.

A mi amor Richard Landi, que desde que apareció en mi vida, solo me ha traído felicidad, siempre ha estado apoyándome incondicionalmente en todo.

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

________________________                       ______________________

Ing. Gustavo Guerrero M.                Ing. Fabiola Cornejo  Z.

DECANO DE LA FIMCP                               DIRECTORA DE TESIS

PRESIDENTE

________________________

Ing. Grace Vásquez V.

VOCAL

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de este Informe de Proyecto de Graduación, me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

(Reglamento de Graduación de la ESPOL).

__________________________

Marjorie V. Velásquez Figueroa.

RESUMEN

El principal objetivo de este trabajo fue elaborar una sopa instantánea a base de harina de melloco, el cual es una materia prima con un elevado contenido de agua, además de ser rica en carbohidratos y algunos minerales como: fósforo, potasio, magnesio, sodio y calcio; a la cual se le añadieron otros componentes para obtener una sopa con mayor contenido nutritivo.

En la primera parte del proyecto se realizó la caracterización de la materia prima, dándole así un perfil de requerimientos para obtener un producto de óptima calidad. Se realizó el respectivo análisis de color para determinar el grado de madurez al cual debe de ser secado el producto, además de otros análisis físicos y químicos (humedad, actividad de agua, cenizas, proteínas, lípidos y carbohidratos). Por medio del método isopiéstico e ingresando los parámetros en el programa Water Analyzer, se obtuvo la isoterma de la materia prima, la cual es fundamental para la obtención de la humedad de equilibrio de la misma.

Luego de la caracterización, la cual determinó los parámetros óptimos de la materia prima; se procedió a realizar el secado de la misma bajo condiciones controladas de velocidad del aire, humedad y temperatura.

Una vez obtenida la harina se procedió a realizar distintas formulaciones, las cuales fueron debidamente equilibradas; para luego, por medio de la evaluación sensorial con jueces no entrenados, realizar el respectivo análisis de varianza para determinar si la disminución de la cantidad de leche en la formulación incidió o no en las características sensoriales de la misma.

Finalmente, se evaluó la permeabilidad del empaque bajo condiciones de almacenamiento en la ciudad de Guayaquil, junto con el análisis de estabilidad el mismo que indicó la humedad máxima a la cual podía ser sometida la sopa de melloco sin presentar alteraciones organolépticas; de esta manera, se obtuvo la permeabilidad máxima que debe tener el empaque para que el tiempo de vida útil del producto sea de aproximadamente 8 meses.

ÍNDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN ....................................................................................................... I

ÍNDICE GENERAL ......................................................................................... III

ABREVIATURAS ........................................................................................... VI

SIMBOLOGÍA ............................................................................................... VII

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................. VIII

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................... IX

ÍNDICE DE PLANOS ..................................................................................... XI

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1

CAPÍTULO 1

1 GENERALIDADES ................................................................................... 2

1.1 Materia Prima .................................................................................... 2

1.1.1 Cultivos y disponibilidad .......................................................... 3

1.1.2 Composición química y Valor nutricional ................................ 4

1.2 Proceso de Secado ........................................................................... 8

1.3 Sopas Instantáneas ........................................................................... 9

1.3.1 Tipos y características .......................................................... 10

1.3.2 Proceso de elaboración ........................................................ 11

1.4 Principales alteraciones ................................................................... 12

1.5 Rehidratación de Polvos .................................................................. 13

1.5.1 Medios de rehidratación ........................................................ 13

1.5.2 Factores que influyen en la rehidratación ............................. 14

1.5.3 Factores extrínsecos del proceso de rehidratación ............... 15

1.5.4 Factores intrínsecos del proceso de rehidratación ................ 17

CAPÍTULO 2

2 PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA HARINA ....................................... 20

2.1 Características de materia prima ..................................................... 20

2.2 Metodología de trabajo .................................................................... 21

2.2.1 Ensayos Físico – Químicos ................................................... 24

2.2.2 Secado .................................................................................. 24

2.3 Isotermas de absorción ................................................................... 28

2.4 Proceso de secado .......................................................................... 29

2.4.1 Curvas de secado ................................................................. 32

2.5 Caracterización de la harina ............................................................ 35

CAPÍTULO 3

3 OBTENCIÓN DE SOPAS INSTANTÁNEAS A BASE DE HARINA DE MELLOCO .............................................................................................. 37

3.1 Ingredientes ..................................................................................... 37

3.2 Formulaciones ................................................................................. 39

3.2.1 Evaluación sensorial ............................................................. 40

3.2.2 Aporte nutricional y energético .............................................. 41

3.2.3 Rehidratación ........................................................................ 42

3.3 Estabilidad ....................................................................................... 43

3.3.1 Determinación de la Humedad Crítica .................................. 43

3.3.2 Elaboración de Isoterma del producto terminado .................. 45

3.4 Cálculos de Permeabilidad al vapor de agua en empaque ............. 47

CAPÍTULO 4

4 CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ........ 51

APÉNDICES

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS

Aw  Actividad de agua

AOAC  Association of Official Analytical Chemists

FIMCP Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción

cm  Centímetros

Ec.  Ecuación

Exp.  Experimento

F  Factor

Fr  Factor residual

Fv  Factor de la variable

g  Gramos

h  Horas

Kcal  Kilocalorías

Kg  Kilogramos

m  Metros

mm  Milímetros

min  Minutos

Rc  Velocidad de secado

s  Segundos

s.s  Sólidos secos

SIMBOLOGÍA

A  Área

GLJ   Grados de libertad de los jueces

GLV  Grados de libertad de la variable

H2O  Agua

n  Número de jueces

X  Humedad libre

Xt  Humedad en base seca

X*  Humedad de Equilibrio

∆t  Diferencial de tiempo

∆X  Diferencial de humedad libre

mE  Niveles de la variable bajo estudio

%  Porcentaje

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

FIGURA 1: REHIDRATACIÓN DE UN ALIMENTO ...................................... 14

FIGURA 2: DIAGRAMA DEL PROCESO DE SECADO DEL MELLOCO ..... 27

FIGURA 3: SISTEMA DE SÍLICA GEL CON MELLOCO .............................. 28

FIGURA 4: ISOTERMA DE ABSORCIÓN DEL MELLOCO .......................... 29

FIGURA 5: SECADOR DE BANDEJA .......................................................... 30

FIGURA 6: GRÁFICA DE HUMEDAD LIBRE Vs TIEMPO ........................... 34

FIGURA 7: GRÁFICA DE LA CURVA DE VELOCIDAD DE SECADO ......... 34

FIGURA 8: DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE SOPA DE MELLOCO .................................................................................................... 38

FIGURA 9: SISTEMAS PARA ELABORACIÓN DE ISOTERMA DE PRODUCTO FINAL ...................................................................................... 46

FIGURA 10: ISOTERMA DE DESORCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO 47

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

TABLA 1: COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL MELLOCO ................................... 4

TABLA 2: PRINCIPALES CARBOHIDRATOS EN EL MELLOCO .................. 5

TABLA 3: CONTENIDO DE AMILOSA Y AMILOPECTINA EN MELLOCO .... 6

TABLA 4: CONTENIDO DE MACROELEMENTOS EN EL MELLOCO .......... 7

TABLA 5: CONTENIDO DE MICRO ELEMENTOS EN EL MELLOCO........... 8

TABLA 6: CARACTERIZACIÓN DEL MELLOCO ......................................... 21

TABLA 7: GRADO DE MADUREZ DEL MELLOCO ..................................... 22

TABLA 8: VARIACIÓN DEL ESTADO FISIOLÓGICO DEL MELLOCO ........ 23

TABLA 9: CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL MELLOCO ....................... 24

TABLA 10: PARÁMETROS DEL PROCESO DE SECADO .......................... 31

TABLA 11: CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDEJAS................................. 32

TABLA 12: ANÁLISIS QUÍMICO DE LA HARINA DE MELLOCO ................. 35

TABLA 13: ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA DE LA HARINA DE MELLOCO ...................................................................................................................... 36

TABLA 14: FORMULACIÓN DE LA SOPA DE MELLOCO........................... 39

TABLA 15: DATOS DE ANÁLISIS DE VARIANZA ....................................... 40

TABLA 16: RESULTADO DE ANÁLISIS DE VARIANZA .............................. 41

TABLA 17: ANÁLISIS NUTRICIONAL DE LA SOPA DE MELLOCO  ........... 42

TABLA 18: REHIDRATACIÓN DE LA HARINA DE MELLOCO .................... 43

TABLA 19: RESULTADOS DE MUESTRAS PARA EXPERIMENTO DE HUMEDAD CRÍTICA .................................................................................... 44

TABLA 20: CONTENIDO DE HUMEDAD EN BASE SECA .......................... 49

TABLA 21: DATOS PARA CÁLCULO DE TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA SOPA ............................................................................................................ 50

ÍNDICE DE PLANOS

Pág.

PLANO 1: UBICACIÓN DEL LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS ........... 30

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la alimentación de las personas se ve afectada por el consumo de alimentos que no proveen cantidades adecuadas de nutrientes. Esto es como consecuencia de la vida moderna que no dispone de tiempo suficiente para preparar los alimentos, lo que ha conducido a un hábito y a un consumo de productos denominados “comida rápida”; por lo tanto, es importante ingresar al mercado productos que sean de fácil preparación y que aporten con la cantidad de nutrientes que el organismo necesita, con lo que se logrará mejorar el nivel nutricional del consumidor.

Esta tesis se basa en obtener un producto seco, el cual deberá contener un máximo valor nutricional posible de la materia prima seleccionada y logre ser rehidratado en poco tiempo para su preparación y consumo inmediato. Por este motivo, se ha seleccionado un alimento tradicional como es la sopa y una materia prima de consumo en todas las clases sociales a nivel nacional como lo es el melloco; tratando de ofrecer un producto final de buen sabor, de fácil preparación y de consumo masivo. Hoy en día,  el consumo de estos productos se ha visto en aumento y el mercado abre sus puertas a estos, ya que la demanda sigue creciendo con alimentos de preparación fácil y rápida como lo es una sopa deshidratada, que será un producto de la percha a la mesa con pocos minutos de cocción y a un bajo costo.

CAPÍTULO 1

1 GENERALIDADES

El melloco es el segundo tubérculo de mayor importancia en el Ecuador. Crece anualmente en la zona Andina, la cual abarca desde Venezuela hasta Chile. (18). En esta tesis se utilizó el género Ullucus Tuberosus debido a que es el más cultivado en el Ecuador  y posee un bajo costo de producción; además es rico en nutrientes y aporta con un elevado índice de proteínas, carbohidratos y fósforo. (18, 5)

1.1 Materia Prima

La planta puede ser compacta o rastrera y tiene una altura aproximada de 30 a 80 cm. (18). Su hoja es de forma acorazonada plana y cuando la planta llega a su madurez, la hoja adquiere una

forma cóncava. El fruto puede tener distintas formas y colores, los cuales dependen de su especie. El tubérculo está formado de parénquima con alto contenido de agua y almidón. (8)

1.1.1 Cultivos y disponibilidad

La producción del género Ullucus Tuberosus, se encuentra en la zona norte de la Sierra Ecuatoriana en las ciudades de San Gabriel y Cristóbal Colón en la provincia del Carchi. (5) Esta zona es privilegiada con un suelo rico en materia orgánica y en alta capacidad de retención de agua; además de ser una zona con niveles elevados de precipitaciones. (8)

El melloco se encuentra en proceso de expansión agrícola, debido a su demanda en la gastronomía ecuatoriana; así como por su resistencia a bajas temperaturas, soporta la sequía; además de la poca necesidad del uso de pesticidas, aunque es vulnerable a infecciones virales. (18)

Crece desde el nivel del mar hasta los 3000 metros, desarrollándose casi en toda Sudamérica, especialmente en las regiones Andinas. Tiene un período de cultivo que varía de 5 a 8 meses, dependiendo de las variedades; y en las

zonas más altas llega a desarrollarse hasta los 9 meses. La producción promedio está entre las 5 y 9 toneladas por hectárea y el tubérculo puede ser almacenado durante varios meses en la sombra sin mucho riesgo a un deterioro acelerado. (5)

1.1.2 Composición química y Valor nutricional

En la TABLA 1 se puede observar la composición química del melloco, entre las cuales se destaca su alto contenido de humedad, por lo que se debe considerar un pretratamiento al secado para eliminar el agua en exceso.

TABLA 1: COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL MELLOCO

(Datos expresados base seca – muestra entera)

| Compuesto | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Humedad | 84.34 | % |
| Carbohidratos Totales | 12.55 | % |
| Proteína | 1.58 | % |
| Cenizas | 0.93 | % |
| Fibra | 0.41 | % |
| Extracto etéreo | 0.19 | % |

Fuente: Barrera, Et al; 2004. (2).

Debido a la composición química del melloco en cuanto al gran contenido de carbohidratos presentes, es necesario determinar la cantidad de almidones que este posee.

TABLA 2: PRINCIPALES CARBOHIDRATOS EN EL MELLOCO

(Datos expresados base seca – muestra entera)

| Compuesto | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Almidones | 91.40 | % |
| Azúcares totales | 8.60 | % |
| Azúcares reductores | - | % |

Fuente: Barrera, Et al; 2004. (2).

La gelatinización consiste en las modificaciones que se producen en los gránulos del almidón cuando son sometidos en agua, con aumentos de temperatura (60 – 70 ºC). Cuando es calentada una solución acuosa de almidón, sus gránulos aumentan de tamaño y esta se torna viscosa. (17) Cuando esta absorción ha llegado a su límite, hay una ruptura de los puentes intermoleculares de hidrógeno que mantienen las cadenas unidas. Cada almidón tiene un diferente grado de cristalización; por lo cual se hincha y gelatiniza en distintas condiciones de temperatura. (2)

La gelificación es la formación de un gel y este se produce después de la gelatinización, al enfriarse una pasta de

almidón debido a que se forman enlaces intermoleculares entre las moléculas de amilosa y se forma una red donde queda el agua atrapada. Durante las horas de preparación, estos enlaces se hacen más fuertes, pero a medida que progresa el tiempo, el gel tiende a envejecerse debido a la retrogradación del almidón, perdiendo su fortaleza y permitiendo la salida del agua del gel. (17)

Debido a la importancia del almidón y para explicar su comportamiento durante la gelatinización, es necesario revisar el porcentaje de amilosa y amilopectina que contiene. Sus cantidades se detallan en la TABLA 3.

TABLA 3: CONTENIDO DE AMILOSA Y AMILOPECTINA EN MELLOCO

(Datos expresados base seca – muestra entera)

| Producto | Amilosa | Amilopectina |
| --- | --- | --- |
| Melloco | 26 % | 74 % |

Fuente: Barrera, Et al; 2004. (2).

La amilo-pectina presenta un grado de cristalinidad muy inferior al de la amilosa. Durante la cocción la amilopectina absorbe mucha agua y es en gran parte, responsable de la hinchazón de los gránulos de almidón. Los gránulos ricos en

amilopectina son más fáciles de disolver en el agua debido a que sus moléculas no tienen tendencia a la recristalización y poseen un elevado poder  de  retención de  agua. Las moléculas con un menor contenido de amilosa, son de alta y fácil digestión. (2)

Algunas propiedades del almidón de melloco, entre las cuales se destaca su contenido de amilosa y su poder de hinchamiento debido a la amilopectina, pueden ser aprovechadas para procesos como la extrusión.

En la TABLA 4 se destacan los macroelementos del melloco y sus propiedades nutritivas.

TABLA 4: CONTENIDO DE MACROELEMENTOS EN EL MELLOCO

(Datos expresados base seca – muestra entera)

| Compuesto | Cantidad (%) |
| --- | --- |
| Potasio | 85.52 |
| Fósforo | 9.06 |
| Magnesio | 3.69 |
| Sodio | 1.04 |
| Calcio | 0.69 |

Fuente: Barrera, Et al; 2004. (2).

En la TABLA 5 se puede observar el contenido de microelementos en el melloco.

TABLA 5: CONTENIDO DE MICRO ELEMENTOS EN EL MELLOCO

(Datos expresados base seca – muestra entera)

| Compuesto | Cantidad (ppm) |
| --- | --- |
| Hierro | 59.42 |
| Zinc | 23.94 |
| Cobre | 10.71 |
| Manganeso | 9.19 |
| Yodo | - |

Fuente: Barrera, Et al; 2004. (2).

También se puede acotar que el melloco contiene un elevado índice de hierro, el cual es una fuente de nutrientes importante para el consumidor.

1.2 Proceso de Secado

El secado en un proceso físico, el cual consiste en la extracción del agua contenida en los alimentos hasta que su actividad de agua sea la adecuada para su conservación por largos períodos. Durante este proceso el agua es extraída por la interacción de tres elementos: aire, temperatura y humedad.

El objetivo de este proceso es reducir el grado de humedad del producto para que los microorganismos no puedan deteriorarlo; lo que dará como resultado un mayor tiempo de vida útil para este. Uno de los puntos importantes en el secado, es que el alimento conserve todas sus características organolépticas y propiedades nutritivas.

1.3 Sopas Instantáneas

Según el Registro Municipal de Montevideo (Art. 302), se entiende por sopas deshidratadas los preparados constituidos por caldos deshidratados adicionados de productos animales o vegetales, pudiendo contener pastas alimenticias, harinas de leguminosas y otros. (9)

Una sopa instantánea es un alimento  preparado industrialmente el cual puede contener saborizantes, preservantes, vitaminas y trozos de verduras secas. Se lo considera un alimento de fácil preparación ya que este producto es rehidratado para que adopte las características organolépticas de una sopa. Su tiempo de cocción es de aproximadamente 10 minutos. (8)

1.3.1 Tipos y características

Existen diferentes tipos y características, pero se ha tomado como referencia la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4482 “Sopas y Cremas”. (6)

Sopas o cremas deshidratadas instantáneas

Son productos que no requieren cocción y para su ingestión solo requieren la adición de agua de acuerdo con las instrucciones para su uso y cumplen con la definido en “Definición de sopas y cremas” de la NORMA NTC 4482. (6)

Sopas o cremas condensadas o concentradas

Hacen referencia a productos líquidos, semilíquidos o pastosos, que después de la adición de agua de acuerdo con las instrucciones para su uso, producen preparaciones alimenticias que cumplen con lo definido en “Definición de sopas y cremas” de la NORMA NTC 4482. (6)

Sopas o cremas deshidratadas

Hacen referencia a productos secos que después de su reconstitución y cocción de acuerdo con las instrucciones para su uso, producen preparaciones alimenticias que

cumplen con lo definido en “Definición de sopas y cremas” de la NORMA NTC 4482. (6)

Sopas o cremas listas para consumo

Son productos que no requieren cocción y para su ingestión, solo requieren calentamiento, si está indicado en las instrucciones de uso. (6)

1.3.2 Proceso de elaboración

Para la elaboración de una sopa instantánea, intervienen 4 procesos importantes: secado, pulverizado, mezcla y envasado.

Es necesario secar los ingredientes que van a ser parte de la composición de la sopa. Luego, se pulveriza la materia seca para obtener la harina del alimento, la cual va a ser la base para la elaboración del producto. A partir de esto, se realiza la mezcla adecuada de ingredientes secos y otras especias para hacer la formulación de la misma. Finalmente, se envasa la sopa en empaques correctamente sellados para evitar la penetración de humedad en el producto,

Este proceso se lo detalla en el apartado 2.2.2, capítulo 2.

1.4 Principales alteraciones

El secado es un método efectivo para evitar el crecimiento de microorganismos, pero también existe pérdida de propiedades organolépticas y nutritivas del mismo. La temperatura provoca que sean activadas muchas reacciones físico-químicas; por lo tanto, el secado hace que estas reacciones se aceleren. (15)

La pérdida de vitaminas es muy frecuente y dependerá de la temperatura y tiempo de secado del producto, mientras más alta sea la temperatura de secado, hay mayor pérdida de vitaminas. Las proteínas también se ven afectadas debido a la desnaturalización en su membrana, lo que ocasiona problemas en su rehidratación. (15)

Durante el secado de los alimentos pueden ocurrir transiciones vítreas, que pueden afectar significativamente a la calidad del producto, tanto a sus características físicas como químicas. Las transiciones vítreas pueden causar cambios en la difusividad de los componentes, produciéndose como resultado pérdidas de aromas; también influyen en la difusión de productos reaccionantes que afectan al pardeamiento no enzimático. (15)

1.5 Rehidratación de Polvos

Algunos alimentos deshidratados ya sea en trozos, enteros  o pulverizados, deben ser rehidratados para su consumo o uso posterior en diferentes procesos. Los alimentos deshidratados deben rehidratarse lo más rápido posible y mostrar las mismas características estructurales y químicas del alimento fresco, como también sus propiedades nutricionales y sensoriales. La rehidratación no es el proceso inverso de la deshidratación, ya que ambos tienen diferentes mecanismos de transferencia de materia y dependen de factores distintos.

La deshidratación a altas temperaturas provoca cambios que son irreversibles en el alimento: pérdida de textura, disminución de vitaminas, color y aroma, entre otros.

1.5.1 Medios de rehidratación

Dentro de los medios de rehidratación más utilizados en alimentos se encuentra la inmersión en agua como la más simple. En cuanto a la transferencia de materia, ocurrida durante la rehidratación, se puede mencionar que el agua (o solución hidratante) es absorbida más rápidamente al inicio del proceso y luego disminuye gradualmente la absorción hasta que el contenido de humedad alcanza un equilibrio. De

esta manera, la absorción de agua por parte de los tejidos del alimento deshidratado aumenta sucesivamente el volumen del mismo, junto con una salida de los sólidos desde el interior de estos tejidos. (11). En la FIGURA 1 se puede apreciar este fenómeno.

FIGURA 1: REHIDRATACIÓN DE UN ALIMENTO

Fuente: Marín, Et al; 1996. (5).

1.5.2 Factores que influyen en la rehidratación

Dentro de los factores que influyen en los mecanismos de transferencia de materia ocurridos durante el fenómeno de rehidratación de alimentos, están los factores propios del proceso de deshidratación (pretratamiento, método de secado, temperatura y velocidad de secado,

almacenamiento) y las condiciones de rehidratación a utilizar. (9)

Las características de calidad de un alimento deshidrato que ha sido rehidratado pueden mejorarse aplicando pretratamientos antes del proceso de secado, por ejemplo inmersión en soluciones azucaradas, salinas (NaCl) o ácidas (ácido cítrico y/o ascórbico), escaldado, deshidratación osmótica, microondas, entre otros.  (9)

1.5.3 Factores extrínsecos del proceso de rehidratación

Pretratamiento al secado

Los pretratamientos de secado tienen mucha influencia sobre el producto final.

Estos pretratamientos se pueden citar de la siguiente forma:

 Tratamientos químicos con:

o Compuestos inorgánicos: Dióxido de azufre, cloruro de calcio, metabisulfito de potasio, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio. (9)

o Orgánicos: Sacarosa, glicerol, dextranos, almidón.

 Tratamientos no químicos: Osmosis, escaldado, congelado, altas presiones. (9)

Método de secado

El método de secado depende del producto a secarse, por lo que se debe tomar en consideración el método que provoque un menor daño al producto y sobre todo que no afecte a sus propiedades sensoriales y nutritivas. Este es muy importante debido a que puede afectar la rehidratación del producto. Se debe de tener en cuenta que se pueden combinar los diferentes sistemas de secado, pero esto puede resultar costoso.

Temperatura y velocidad de secado

Se ha observado que altas temperaturas de secado implican un menor tiempo de rehidratación, pero los índices de calidad del producto final presentan cambios muy variables con respecto al producto fresco, como son la textura y el color, dejando ver que la temperatura de secado es uno de los principales factores que influyen sobre la calidad del producto rehidratado. El aumento de la velocidad de secado provoca un menor tiempo de secado, pero también presenta la misma tendencia que la temperatura de secado, un mayor daño celular.

Temperatura de almacenamiento

Durante el almacenamiento se va perdiendo calidad de los productos deshidratados (color, aroma, textura), además aparecen reacciones de pardeamiento no-enzimático. Estos daños se hacen más severos a medida que se aumenta la temperatura de almacenaje; a mayor temperatura, mayores son los cambios composicionales y estructurales de los polisacáridos de la pared celular y menor la capacidad de absorción de agua, reflejándose esto último en la rehidratación.

1.5.4 Factores intrínsecos del proceso de rehidratación

Líquido de rehidratación

La velocidad de rehidratación es mayor en un medio como el agua, en cambio es menor por ejemplo en soluciones azucaradas, leche o yogurt, debido a su elevada viscosidad. (9)

La temperatura de la solución de rehidratación

Un alimento deshidratado a una temperatura constante, y luego rehidratado a diferentes temperaturas en un medio rehidratante, aumenta su contenido de humedad de equilibrio

cuanto mayor sea la temperatura de rehidratación, debido al gradiente de calor entre el interior del alimento y el líquido de inmersión; además la alta presión que se ejerce sobre los gases que pudiesen estar atrapados entre los espacios intercelulares, permite que se muevan por difusión o capilaridad, tomando ese lugar el líquido rehidratante. Se ha demostrado que rehidratar con temperaturas menores a 40ºC mantiene la estructura original las pectinas presentes en la pared celular mejorando la capacidad de absorción de agua por el tejido. (9)

Agitación durante la rehidratación

La generación de turbulencia en el medio de rehidratación logra una mayor homogenización, aumentado la entropía del sistema y la facilidad del intercambio de materia (agua y solutos), siempre teniendo en cuenta la velocidad de agitación. (9)

Características del producto

Se deben conocer las características del alimento en su estado fresco y deshidratado, cuando se va a aplicar rehidratación a estos, ya que las propiedades físico-

químicas, mecánicas (microestructurales), sensoriales y nutricionales, cambian considerablemente de un producto fresco a deshidratado, de tal manera que estos factores determinan el comportamiento de los alimentos en el proceso de rehidratación. (9)

CAPÍTULO 2

2 PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA HARINA

2.1 Características de materia prima

Se realizó la caracterización de la materia prima para establecer un parámetro de control con respecto al tamaño, peso y grado de madurez del melloco. La materia prima utilizada en los análisis, se la obtuvo de un mercado de la ciudad de Guayaquil.

2.2 Metodología de trabajo

Tamaño de muestra

Para el análisis del tamaño se escogieron al azar 25 muestras de melloco. Estas fueron medidas y pesadas, de las cuales se obtuvo un tamaño y un peso promedio. En la TABLA 6 se puede observar el resultado.

TABLA 6: CARACTERIZACIÓN DEL MELLOCO

|  | Diámetro (cm) | Peso (g) |
| --- | --- | --- |
| Promedio | 4.48 ± 0.92 | 7.15 ± 0.59 |

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

Se puede decir que el diámetro y el peso aproximado del melloco es de 4.48 ± 0.92 cm y 7.15 ± 0.59 g, respectivamente.

Grado de Madurez

Para obtener el grado de madurez óptimo para el melloco, se realizó una comparación del color de las 25 muestras con la cartilla de Color-PANTONE Specific. Se formaron 3 grupos con colores similares; A, B y C. En la TABLA 7 se puede observar el resultado y la comparación entre las muestras.

TABLA 7: GRADO DE MADUREZ DEL MELLOCO

|  | Color | Detalle | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Muestras A | 206 |  | Muestra Madura |
| Muestras B | 207 |  | Muestra Madura |
| Muestras C | 207 |  | Muestra Madura |

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

El grupo de las Muestras B y el grupo de las Muestras C; presentan un color similar, por lo tanto se le asignó el mismo valor numérico 207, al cual se lo toma como referencia para establecer un grado de madurez óptimo.

Textura

El análisis de textura se realizó a una temperatura constante de 28°C, en el texturómetro BROOKFIELD (Modelo: M1850-30), con el cual se obtuvieron valores de dureza.

Para este análisis se tomaron 6 muestras al azar. Se procedió a pesar cada una de las muestras y se realizó un seguimiento durante 7 días; el cual se muestra a continuación en la TABLA 8.

TABLA 8: VARIACIÓN DEL ESTADO FISIOLÓGICO DEL MELLOCO

| Características | Pérdida de peso por día (%) | Dureza (g.) |
| --- | --- | --- |
|  | 5.39 ± 0.12 | 904,0 ± 0.52 |
|  | 12.98 ± 0.84 | 893,0 ± 0.38 |
|  | 13.48 ± 0.41 | 858,0 ± 0.53 |
|  | 13.53 ± 0.23 | 802,5 ± 1.12 |
|  | 19.47 ± 0.64 | 780,0 ± 0.77 |
|  | 24.09 ± 0.48 | 711,5 ± 0.22 |
|  | 25.09 ± 0.28 | 656,0 ± 1.45 |

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

Se puede observar que al pasar los días, hay una disminución del contenido de agua y el grado de dureza disminuye. Se llega a la conclusión que mientras más días tenga el melloco, habrá menor

cantidad de agua a remover en el proceso de secado y tendrá un menor grado de dureza, lo que facilitará el triturado.

2.2.1 Ensayos Físico – Químicos

Los ensayos físico – químicos para la caracterización de la materia prima, se basaron en los procedimientos de la Norma AOAC. En el APÉNDICE A se puede observar el detalle de los ensayos que se realizaron para el melloco fresco. A continuación, en la TABLA 9 se puede ver el resultado.

TABLA 9: CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL MELLOCO

| PARÁMETROS | VALOR | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| Contenido de Humedad | 88.9 ± 0.4% | AOAC 967.19 |
| Actividad de Agua | 1.000 ± 0.002 | AOAC 978.18 |
| pH | 5.695 ± 0.005 | AOAC 981.12 |
| Acidez | 0.3908 ± 0.0001% | AOAC 942.15 |

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

2.2.2 Secado

Para el proceso de secado del melloco se realizaron las operaciones que se detallan a continuación y cuyas figuras podemos observarlas en el APÉNDICE B:

Recepción de materia prima: Se verifica que la materia prima se encuentre en un estado óptimo de madurez según TABLA 7 del apartado 2.2 del capítulo 2.

Selección: Tomando en cuenta como factores de calidad los parámetros mencionados en el apartado 2.2 del capítulo 2, se procede a seleccionar la materia prima para el secado.

Lavado: Se debe de limpiar el producto con agua a presión para eliminar partículas y restos de tierra.

Triturado: Se reduce el tamaño de la materia prima para mejorar la transferencia de calor entre el producto y el aire caliente del secador para que el secado se efectúe con mayor rapidez.

Escurrido: Se lo realiza en un lienzo para eliminar la mayor cantidad de agua del producto y así disminuir el tiempo de secado.

Secado: Se utiliza un secador de bandeja, el cual debe estar previamente calentado para que llegue a los parámetros

especificados en la TABLA 10 del apartado 2.4 del capítulo 2. Se debe tomar apuntes de: peso, velocidad de secado, tiempo, temperatura y humedad.

Pulverizado: Se lo realiza en un molino de martillo a velocidad constante.

Tamizado: Se tamiza el producto para obtener una harina de grano fino.

Envasado: Se debe colocar la harina en un envase completamente cerrado para evitar que ingrese humedad en su interior.

A continuación en la FIGURA 2, se presenta el diagrama de flujo para la elaboración de la harina de melloco.

FIGURA 2: DIAGRAMA DEL PROCESO DE SECADO DEL MELLOCO

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

2.3 Isotermas de absorción

Para la elaboración de la isoterma de absorción, se utilizó el método isopiéstico en el cual la sílica gel fue el medio desecante.

Esta prueba se la realizó por triplicado a 30ºC. Los valores de actividad de agua de la muestra fueron tomados con la ayuda del equipo Aqualab Water Activity Meter (ver especificaciones en APÉNDICE C). El sistema de sílica gel se lo puede observar en la FIGURA 3.

FIGURA 3: SISTEMA DE SÍLICA GEL CON MELLOCO

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

Una vez armado el sistema, se lo colocó en una estufa a una temperatura de 30ºC por intervalos de 30 minutos. En cada intervalo, se tomaron datos de humedad y de actividad de agua, los cuales sirvieron para elaborar la isoterma. Estos datos se los introdujo al programa Water Analizer ajustado a la ecuación de GAB. La isoterma del melloco se la puede observar en la FIGURA 4.

FIGURA 4: ISOTERMA DE ABSORCIÓN DEL MELLOCO

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

Por medio de este programa se determinó que el valor de la monocapa de BET en la gráfica fue 0.7211 g. H2O / g. s.s. y que el valor de R2 es de 0.9662913.

2.4 Proceso de secado

Para el proceso de secado se utilizó un secador de bandeja de marca GuntHamburg CE130 de 3.5 Kw. (FIGURA 5).

FIGURA 5: SECADOR DE BANDEJA

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

Este se encuentra ubicado en el laboratorio de termofluidos de la FIMCP (PLANO 1).

PLANO 1: UBICACIÓN DEL LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS

Referencia: ESPOL, 2002. (17)

Para la obtención de datos precisos para la elaboración de la curva de secado, es necesario controlar que los parámetros del secador se mantengan dentro del rango indicado. Estos parámetros se muestran a continuación en la TABLA 10.

TABLA 10: PARÁMETROS DEL PROCESO DE SECADO

| PARÁMETROS | RANGO |
| --- | --- |
| Temperatura de aire | 50 ± 2 °C |
| Velocidad de secado | 0.5 ± 0.05 m/s |
| Humedad relativa | 20 ± 3 % |

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

El método de secado es el descrito en el apartado 2.2.2 del capítulo 2. Se tomaron los datos de peso, temperatura, flujo de aire y humedad relativa cada 5 minutos hasta llegar a peso constante.

El secador consta de cuatro bandejas de forma rectangular las cuales se utilizaron como referencia para obtener el área de secado por cada bandeja. Las características de las bandejas se presentan en la TABLA 11.

TABLA 11: CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDEJAS

| DIMENSIONES | VALOR |
| --- | --- |
| Largo (cm) | 36.2 |
| Ancho (cm) | 28.5 |
| Área por bandeja (cm2) | 1031.7 |
| Área Total (cm2) | 4126.8 |

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

2.4.1 Curvas de secado

Las curvas de secado nos dan la información sobre la velocidad de secado del alimento bajo condiciones determinadas. Una vez obtenidos los datos del secado (APÉNDICE D), se procedió a realizar los cálculos para la elaboración de la curva de secado.

Para el cálculo de la humedad en base Seca (Xt), es necesario utilizar la siguiente fórmula:

Ec. 1 SStWWWX

Para la determinación de la humedad de equilibrio es necesario conocer la isoterma del producto (FIGURA 4,

apartado 2.3, capítulo 2) y los datos de las condiciones de trabajo del secador que se muestran en la TABLA 11.

Con la humedad relativa del aire caliente, se ingresa a la isoterma y se procede a leer la actividad de agua lo que se transformará en la humedad de equilibrio. La humedad de equilibrio obtenida para el melloco es de 0.6 gH2O / g s.s.

Para determinar la Humedad Libre del producto (X), se aplica la fórmula:

Ec. 2 *XXXt

Por medio de estas ecuaciones se obtuvieron los datos que se muestran en el APÉNDICE E, el cual muestra los valores para calcular la Velocidad de Secado (Rc):

Ec. 3 tXAWsRc*

Esta gráfica muestra como disminuye la humedad libre en función del tiempo.

FIGURA 6: GRÁFICA DE HUMEDAD LIBRE Vs TIEMPO

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

Por medio de la curva de Velocidad de Secado, se puede obtener el valor de la Humedad Crítica.

FIGURA 7: GRÁFICA DE CURVA DE VELOCIDAD DE SECADO

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

Para este gráfico el valor de la humedad crítica de la harina de melloco es de 5.2 gH2O / g s.s.

2.5 Caracterización de la harina

Para la caracterización de la harina, fueron necesarios análisis de contenido de carbohidratos, proteínas, grasas, humedad y cenizas. Los resultados de los análisis se los detalla en la TABLA 12.

TABLA 12: ANÁLISIS QUÍMICO DE LA HARINA DE MELLOCO

| CARACTERÍSTICAS | VALOR | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| Carbohidratos | 80.4 ± 0.20% | AOAC 939.03 |
| Proteínas | 8.43 ± 0.05% | AOAC 920.87 |
| Grasas | 1.23 ± 0.05% | AOAC 923.05 |
| Humedad | 5.27 ± 0.03% | AOAC 925.09 |
| Cenizas | 4.67 ± 0.03% | AOAC 920.26 |

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

La prueba de granulometría se la realizó en el laboratorio de Ciencias Químicas, en el cual se utilizó un juego de tamices de Marca Tyler del cual se obtuvieron los siguientes resultados:

TABLA 13: ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA DE LA HARINA DE MELLOCO

| GRANULOMETRÍA |
| --- |
| Clase | Malla | Masa Retenida (g) | Porcentaje de retenidos (▲Xi) | Xi | Dp sup (mm) | Dpi | ▲Xi / Dpi |
| 1 | 50 | 4.00 | 4.00% | 0.96 | 0.297 | 0.22 | 0.18 |
| 2 | 100 | 10.86 | 10.86% | 0.89 | 0.150 | 0.13 | 0.85 |
| 3 | 140 | 10.96 | 10.96% | 0.89 | 0.105 | 0.09 | 1.22 |
| 4 | 200 | 63.06 | 63.06% | 0.37 | 0.074 | - | - |
| Fondo | 10.24 | 10.24% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 99.12 | 99.12% |  |  |  |  |

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

Se determinó por medio de esta tabla el diámetro de Reboux de la harina de melloco.

CAPÍTULO 3

3 OBTENCIÓN DE SOPAS INSTANTÁNEAS A BASE DE HARINA DE MELLOCO

Una vez que se ha realizado con éxito el secado del melloco y seguido del proceso de pulverizado para la obtención de la harina de melloco; se procede a realizar pruebas con condimentos y especias secos para elaborar distintas formulaciones que servirán para la obtención de la mejor la sopa de melloco.

3.1 Ingredientes

Los ingredientes que se utilizaron para la elaboración de la formulación de la sopa deshidratada de melloco, fueron ingredientes

totalmente secos, lo cual era de gran importancia para que estos no aporten con contenido de humedad a la mezcla de la sopa.

A continuación en la FIGURA 9 se presenta el diagrama de flujo de la elaboración de la sopa de melloco.

FIGURA 8: DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE SOPA DE MELLOCO

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

3.2 Formulaciones

Para la elaboración de la sopa de melloco se realizaron diversas mezclas de condimentos y especias que le daban un sabor diferente a cada una de ellas; las más aceptadas son las formulaciones que se muestran en la TABLA 14.

TABLA 14: FORMULACIÓN DE LA SOPA DE MELLOCO

| FORMULACIÓN 1 | FORMULACIÓN 2 |
| --- | --- |
| Ingredientes | Cantidad (%) | Ingredientes | Cantidad (%) |
| Harina de Melloco | 54.82 | Harina de Melloco | 64.94 |
| Leche en polvo | 31.17 | Leche en Polvo | 18.46 |
| Sal | 7.61 | Sal | 9.01 |
| Ajo en polvo | 2.44 | Ajo en polvo | 2.89 |
| Orégano seco | 2.01 | Orégano seco | 2.38 |
| Glutamato Monosódico | 0.94 | Glutamato Monosódico | 1.12 |
| Pimienta en polvo | 0.54 | Pimienta en polvo | 0.64 |
| Comino en polvo | 0.47 | Comino en polvo | 0.56 |

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

Se puede observar que la FORMULACIÓN 1 tiene un mayor contenido de leche en polvo.

3.2.1 Evaluación sensorial

Con las formulaciones obtenidas en el apartado 3.2 de este capítulo, se realizó la evaluación sensorial de las mismas. Para esta prueba se requirió la ayuda de 30 jueces, los cuales debían ser no entrenados ya que así se podía obtener una opinión como consumidor y así determinar cuál de las formulaciones era la más agradable según su criterio.

Mediante el análisis de varianza, el cual se detalla en el APÉNDICE H, se evalúa el resultado obtenido de las pruebas sensoriales de los jueces; para determinar si reduciendo la cantidad de leche en polvo en la FORMULACIÓN 2 de la sopa de melloco, incide en el sabor de la misma. Los datos que se obtuvieron del análisis de varianza se muestran en la TABLA 15.

TABLA 15: DATOS DE ANÁLISIS DE VARIANZA

|  | GRADOS DE LIBERTAD | SUMA DE CUADRADOS | VARIANZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Variable | GLv | 1 | SCv | 8.8500 | Vv | 8.8500 |
| Jueces | GLj | 29 | SCj | 50.1167 | Vj | 1.7282 |
| Residual | GLr | 29 | GLr | 31.6500 | Vr | 1.0914 |
| Total | GLt | 59 | SCt | 90.6167 |  |  |
| FC | 0.3833 |  |  |  |  |

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

TABLA 16: RESULTADO DE ANÁLISIS DE VARIANZA

| VALORES F |
| --- |
| Fv | 8.1090 |
| Fj | 1.5835 |
| Ft | N (1, 29; 5%) N (1, 29; 1%) | 4.18 7.60 |

Referencia: Andalzua- Morales, 1994. (16)

Según la TABLA 16, el valor Fv = 8.1090 y Fj = 1.5835 son mayores al F obtenido de las tablas tanto para un nivel de significancia del 5% como para un nivel de significancia de 1%. Con lo que se comprobó que la disminución de la misma, incide en la opinión de los jueces.

3.2.2 Aporte nutricional y energético

Para conocer el aporte nutricional de la sopa de melloco, se realizó un análisis mediante un laboratorio acreditado, para lo cual se acudió a PROTAL. Estos análisis se realizaron en base a la tabla de contenido de nutricional según el apartado 1.1.2, capítulo 1. Se escogieron los nutrientes que se encontraban en mayor proporción y luego se comparó para determinar si existe pérdida de nutrientes en el tratamiento de secado. En la TABLA 17, se puede observar el análisis nutricional que se obtuvo.

TABLA 17: ANÁLISIS NUTRICIONAL DE LA SOPA DE MELLOCO

| COMPONENTE | CANTIDAD | CANTIDAD | ENERGÍA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 g | 1 porción 15 g | Kcal |
| Carbohidratos | 71.51 g | 10.73 g | 42.92 |
| Proteínas | 8.53 g | 1.28 g | 5.12 |
| Grasas | 6.52 g | 0.98 g | 8.82 |
| Cenizas | 12.15 g | 1.82 g | - |
| Fibra | 1.29 g | 0.18 g | - |
| Humedad | 5.49 % | 5.49 % | - |
| Minerales |
| Hierro | 6.03 mg | 0.9045 mg | - |
| Calcio | 619.96 mg | 90.45x10-2 mg | - |

Referencia: PROTAL, 2011. APÉNDICE G.

El contenido energético de la sopa de melloco es 56.86 Kcal por porción; lo que indica que el contenido de energía del envase de 60g, el cual rinde 4 porciones, va a tener un contenido energético de 227.44 Kcal. Cabe recalcar que el elevado índice de Calcio se debe a que se utilizó una leche con un alto contenido del mismo, para que aporte con más nutrientes a la sopa.

3.2.3 Rehidratación

El proceso de rehidratación depende mucho de las condiciones de secado y de la materia prima, para lo cual se llevaron a cabo varias pruebas. Se tomó la temperatura de gelatinización en función del tiempo. El resultado del proceso es el que se indica a continuación en la TABLA 18.

TABLA 18: REHIDRATACIÓN DE LA HARINA DE MELLOCO

| PRUEBA | RELACIÓN MELLOCO – AGUA | TIEMPO (min) | T (ºC) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:10 | 5 | 92.3 | La solución se presenta saturada |
| 2 | 1:15 | 9 | 92.7 | La solución aún presenta elevada viscosidad |
| 3 | 1:20 | 12 | 92.8 | La solución es uniforme |
| 4 | 1:25 | 16 | 92.6 | Hay ligera separación de fases |
| 5 | 1:30 | 21 | 92.5 | La solución presenta varias fases |

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

Mediante este experimento se pudo observar que la temperatura de gelatinización es 92.6 ± 0.14 ºC.

3.3 Estabilidad

Por medio de la estabilidad del producto, se puede determinar cuál va a ser el tiempo de vida útil del producto cuando se encuentra en percha, sin que se modifiquen sus propiedades organolépticas.

Para esto, se hizo un análisis de determinación de la humedad crítica del producto, la cual se detalla en el apartado 3.3.1 de este capítulo.

3.3.1 Determinación de la Humedad crítica

La determinación de la humedad crítica, es fundamental para calcular la permeabilidad de vapor de agua en el empaque.

Se sometió a vapor de agua 10g. de sopa por intervalos de 10 segundos, para  observar si existe algún cambio físico. Los valores iniciales de humedad y de actividad de agua de la sopa son: 6.03 ± 0.02% y 0.267 ± 0.02, respectivamente. En la TABLA 19, se puede observar la variación de la humedad y la actividad de agua en función del tiempo.

TABLA 19: RESULTADOS DE MUESTRAS PARA EXPERIMENTO DE HUMEDAD CRÍTICA

| Exp. | Características | Humedad (%) | Aw |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6.52 ± 0.02 | 0.423 ± 0.02 |
| 2 |  | 6.89 ± 0.02 | 0.431 ± 0.02 |
| 3 |  | 7.50 ± 0.02 | 0.442 ± 0.02 |
| 4 |  | 7.96 ± 0.02 | 0.455 ± 0.02 |

| 5 |  | 8.82 ± 0.02 | 0.458 ± 0.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 9.80 ± 0.02 | 0.461 ± 0.02 |

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

Por medio de este análisis se pudo determinar que la sopa mantenía sus características físicas hasta una humedad de 8.82 ± 0.02%, el cual corresponde a una humedad en base seca de 0.09673 g H2O / g s.s. A partir de este punto, la sopa presentó apelmazamiento y grumos en su superficie. Al realizar la rehidratación y formulación de la sopa, se observó y comprobó que esta no presentaba cambios en su sabor, por lo que se determinó que este era el punto de humedad crítica.

3.3.2 Elaboración de Isoterma del producto terminado

Para la elaboración de esta isoterma, es necesario realizar un análisis sobre el comportamiento de la sopa en diferentes condiciones de almacenamiento. Para esto se hizo un

análisis por duplicado en condiciones específicas. El primer sistema fue elaborado utilizando agua para observar el comportamiento de la sopa frente a la humedad, el segundo sistema fue someter a la sopa a un medio donde se encontraba la sílica gel el cual fue un medio de extracción de humedad. (Ver FIGURA 9).

FIGURA 9: SISTEMAS PARA ELABORACIÓN DE ISOTERMA DE PRODUCTO FINAL

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

Se realizaron lecturas por intervalos de 30 minutos, hasta observar algún cambio físico que indique variación de características organolépticas, que en este caso fue el apelmazamiento. Por medio de este análisis, se obtuvo valores de humedad y de actividad de agua con los cuales se pudo elaborar la isoterma por medio del programa CurveExpert.

FIGURA 10: ISOTERMA DE DESORCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

Por medio del programa, se obtuvo un valor de R2=0.96960662.

3.4 Cálculos de Permeabilidad al vapor de agua en empaque

Para poder seleccionar que tipo de empaque debe usar el producto, se deben considerar ciertos factores, entre los cuales uno de los más importantes es conocer las condiciones ambientales a las que va a estar sometido el producto. Se escogió a la ciudad de Guayaquil que tiene una humedad relativa y una temperatura ambiente de 75 ± 2 % y 32 ± 1 ºC, respectivamente. Otro factor importante es determinar el área de empaque, para lo cual se tomó como referencia empaques

ya existentes en el mercado, por lo que se obtuvo el área del empaque de 0.0186 m2 para un empaque de 60g.

La Ecuación 4, permite calcular la permeabilidad a la transmisión de vapor de agua requerida (k/x) para que el empaque del producto sea el adecuado y este se mantenga en óptimas condiciones.

Ec. 4 bPowAxkscln

Dónde:

Ln Ƭ = Contenido de humedad no completado (tendencia de permeabilidad del empaque.

= Permeabilidad máxima del empaque (g H2O/día m2 mmHg). xk

A   = Área del empaque (m2).

Ws = Peso de sólidos secos (g).

Po = Presión de vapor de agua a la temperatura de trabajo (mmHg).

b  = Pendiente de la isoterma (tangente entre la Humedad Crítica y la Humedad Inicial).

Por medio de la isoterma de producto terminado, se puede calcular la humedad de equilibrio, para esto es necesario transformar el valor de

humedad relativa del ambiente a actividad de agua. Con este dato se ingresa a la isoterma y se toma la respectiva lectura. Los resultados obtenidos para el cálculo de la pendiente de la isoterma, se los puede observar en la TABLA 18.

TABLA 20: CONTENIDO DE HUMEDAD EN BASE SECA

(g H2O / g s.s)

| Humedad Inicial | mo | 0.06416 |
| --- | --- | --- |
| Humedad Crítica | mc | 0.09673 |
| Humedad de Equilibrio | me | 0.19 |

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

El valor de b (pendiente de la isoterma) se obtiene mediante la ecuación 6:

Ec. 6 ococawawmmb

El ln Ƭc, fue determinado por la siguiente ecuación:

Ec. 5 mmmmeoeclnln

Dónde:

me = Contenido de humedad en la isoterma que está en equilibrio con la temperatura y humedad externa.

mo = Contenido de humedad inicial en base seca.

m = Contenido de humedad a un determinado tiempo, humedad crítica.

TABLA 21: DATOS PARA CÁLCULO DE TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA SOPA

| DATOS | VALOR | UNIDADES |
| --- | --- | --- |
| Ln Tc | 0.2995 | - |
| b | 0.325 | - |
| Po (APÉNDICE J) | 35.663 | mm Hg |
| A | 0.0186 | m2 |
| Ws | 56.4 | g |
| Ɵ | 240 | días |

Elaborado por: Marjorie Velásquez Figueroa, 2011.

Una vez que se obtenidos los datos, se procede a despejar la permeabilidad máxima de empaque (k/x) de la Ecuación 4.

Ec. 6 PoAbwxkscln

Se obtuvo una máxima permeabilidad de empaque de 3.4484x10-2 g H2O/día m2 mmHg.

CAPÍTULO 4

4 CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. Para la obtención de una harina de melloco de óptima calidad, se determinó que el melloco debe de tener un grado de madurez de 207 (Panthone Color Specific), contenido de humedad 88.9 ± 0.4% y el valor de la monocapa de 0.7211 g. H2O / g. s.s.

2. Debido al gran contenido de agua de la materia prima, se obtiene un rendimiento aproximado de 200g de harina de melloco por cada 5 Kg de

melloco; por lo que no es rentable usar el melloco solo para obtener harina, sino que con el residuo del melloco es preferible hacer un subproducto, ya que se aprovecharía el elevado contenido de almidón como gelificante.

3. Por medio del análisis de dureza, se comprobó que mientras más tiempo tiene el melloco de cosechado, mejor será para el proceso de secado, ya que mayor va a ser la pérdida de peso y su dureza será menor. Esto indica que habrá menor cantidad de agua a remover en el proceso de secado.

4. La humedad crítica de la harina de melloco es de 5.2 gH2O / g s.s., la cual se encuentra entre la zona I y la zona II de la curva de velocidad de secado. Se pudo comprobar que la Zona I de la curva de velocidad de secado es más prolongada que las otras 2 zonas, esto quiere decir que a partir de la humedad de equilibrio, el agua se libera con mayor facilidad.

5. Se determinó que al disminuir el contenido de leche en la segunda formulación, esta si afectaba a sus propiedades sensoriales y a la decisión de los jueces.

6. El proceso de rehidratación depende mucho de las condiciones de secado y de la materia prima, mediante este experimento se pudo observar que la temperatura de gelatinización es a los 92.6 ± 0.14 ºC.

7. La determinación de la humedad crítica, es fundamental para calcular la permeabilidad de vapor de agua en el empaque. Se pudo determinar que la sopa mantenía sus características físicas hasta una humedad de 8.82 ± 0.02%, el cual corresponde a una humedad en base seca de 0.09673 g H2O / g s.s. A partir de este punto, la sopa presentó apelmazamiento y grumos en su superficie.

8. Se consideró a la ciudad de Guayaquil como condiciones ambientales a las que va a estar sometido el producto; el cual tiene una humedad relativa y una temperatura ambiente de 75 ± 2 % y 32 ± 1 ºC. Para este producto se obtuvo una máxima permeabilidad de empaque de 3.4484x10-2 g H2O/día m2 mmHg.

Observaciones y Recomendaciones

1. Es recomendable realizar una pre-cocción para disminuir la temperatura de gelificación.

2. Debido al elevado contenido de agua en el melloco de 84.34 %, es necesario realizar un tratamiento previo para disminuir la mayor cantidad de agua posible.

3. Se debe controlar que los parámetros del secador se mantengan dentro del rango indicado: Temperatura de aire 50 ± 2 °C, Velocidad de Secado 0.5 ± 0.05 m/s, Humedad Relativa de 20 ± 3 %.

4. Los ingredientes que se utilizaron para la elaboración de la sopa, fueron ingredientes totalmente secos, lo cual era de gran importancia para que estos no aporten con contenido de humedad a la mezcla de la sopa.

APÉNDICES

APÉNDICE A

ANÁLISIS QUÍMICO PARA EL MELLOCO

DETERMINACIÓN DE TEXTURA

Para el análisis de textura del melloco, se utilizó el Texturómetro BROOKFIELD (Modelo: M1850-30).

Procedimiento:

1. Se encendió el equipo y Se colocó la sonda TA 39 (2mm D, 20 mm L, Stainless Steel).

2. Se programó el equipo, con los siguientes parámetros:

 Valor Meta: 3 mm

 Tiempo: 2 s

 Tipo de Objetivo: Distancia

 Velocidad Test: 0.52 m/s

3. Se colocó el melloco entero en la base y se ajustó la sonda para que esta quede a aproximadamente 1 mm. de la muestra.

4. Al finalizar el análisis se obtuvo los valores de dureza y trabajo total.

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD

Se realizó la prueba por duplicado y se utilizó el método de la lámpara infrarroja usando una Termobalanza KERN (Modelo: MLB 50-3).

Procedimiento:

1. Se rayó la muestra con cuidado para evitar pérdidas.

2. Se pesó aproximadamente 2 g de muestra en láminas de aluminio.

3. Se programó el equipo, en el cual se especificó la temperatura de 141 °C, y se dio inicio a la prueba. Se debe esperar hasta que el equipo indique que la prueba ha terminado.

Para la obtención de la humedad de la harina de melloco, se usó el método AOAC (1980) 22.013 que es para determinación de la humedad en frutas secas.

Procedimiento:

1. Se pesó aproximadamente 10 g. de muestra en láminas de aluminio.

2. Se dejaron las muestras por dos horas a una temperatura de 150°C usando una Estufa MEMMERT (Modelo: SM-200).

3. Se enfriaron las muestras y se pesaron nuevamente, se aplicaron las fórmulas y cálculos correspondientes.

100xHHHHHCCMFCM

H = Porcentaje de humedad

HC = Peso del recipiente vacío

HCM = Peso del crisol con muestra

HF  = Peso final del recipiente

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE AGUA (Aw)

Para determinar la actividad de agua se utilizó el equipo AQUA LAB WATER ACTIVITY METER.

Procedimiento:

1. Se rayó la muestra, evitando la pérdida de humedad.

2. Se tomó un poco de muestra que sea representativa.

3. Se programó el equipo, se dió inicio a la prueba hasta que el equipo indicó la finalización de la misma.

4. Se tomó registro del dato mostrado por el equipo.

ANÁLISIS QUÍMICO PARA LA HARINA DE MELLOCO

DETERMINACIÓN DE CENIZAS

Para esta prueba se usó el Método Gravimétrico, el cual fue basado en el procedimiento AOAC 22.018 para determinación de la materia insoluble.

Procedimiento:

1. Se pesó aproximadamente 2 g. de muestra de harina de melloco en crisoles.

2. Se procedió a calentar la muestra hasta que esta se carbonice.

3. Luego se puso la muestra en la mufla Termo Scientific (Modelo: F47900) donde se sometió a 400°C por 3 horas.

4. Finalmente se enfrió y se pesó para obtener los resultados que van a ser utilizados en la siguiente fórmula:

100%xCCCCCENIZASCCMCF

Dónde:

CF = Peso de muestra calcinada

CC = Peso del crisol

CCM = Peso del crisol con muestra

APÉNDICE B

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

ESCURRIDO

DISTRIBUCIÓN DEL MELLOCO EN LAS BANDEJAS

MELLOCO SECO

PULVERIZACIÓN DEL MELLOCO SECO

HARINA DE MELLOCO

APÉNDICE C

PULVERIZADOR (CYCLONE SAMPLE MILL)

Marca: Udy Corporation

AQUA LAB WATER ACTIVITY METER

HUMIDÍMETRO

Marca: Kern

Modelo: MLB 50-3

BALANZA ANALÍTICA

Marca: Kern

CONSISTÓMETRO

Vista Frontal

Vista Superior

AQUA BATH

MARCA: Barnstead LAB - LINE

APÉNDICE D

DATOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA CURVA DE SECADO

| DATOS GENERALES - SECADO |
| --- |
| Tiempo | Tiempo | Temperatura | Peso | P. muestra | Diferencia | Hum. Inicial | Hum. Final | S.S | Flow | HR |
| [min] | [h] | [⁰C] | [g] | W [Kg] |  |  |  | [%] | [m/s] | [%] |
| 0 | 0.00 | 43.4 | 2162.2 | 0.7794 | 0.0261 | 88.90% | 88.52% | 11.10% | 0.58 | 30.4 |
| 5 | 0.08 | 57.3 | 2136.1 | 0.7533 | 0.0281 | 88.52% | 88.07% | 11.48% | 0.53 | 16.7 |
| 10 | 0.17 | 55.3 | 2108.0 | 0.7252 | 0.0229 | 88.07% | 87.68% | 11.93% | 0.56 | 18.2 |
| 15 | 0.25 | 51.0 | 2085.1 | 0.7023 | 0.0226 | 87.68% | 87.27% | 12.32% | 0.58 | 19.1 |
| 20 | 0.33 | 58.1 | 2062.5 | 0.6797 | 0.0232 | 87.27% | 86.82% | 12.73% | 0.57 | 16.6 |
| 25 | 0.42 | 55.1 | 2039.3 | 0.6565 | 0.0229 | 86.82% | 86.35% | 13.18% | 0.54 | 18.5 |
| 30 | 0.50 | 59.1 | 2016.4 | 0.6336 | 0.0223 | 86.35% | 85.85% | 13.65% | 0.52 | 16.0 |
| 35 | 0.58 | 51.6 | 1994.1 | 0.6113 | 0.0239 | 85.85% | 85.27% | 14.15% | 0.51 | 20.6 |
| 40 | 0.67 | 55.3 | 1970.2 | 0.5874 | 0.0211 | 85.27% | 84.72% | 14.73% | 0.52 | 17.9 |
| 45 | 0.75 | 59.6 | 1949.1 | 0.5663 | 0.0240 | 84.72% | 84.05% | 15.28% | 0.58 | 15.1 |
| 50 | 0.83 | 49.1 | 1925.1 | 0.5423 | 0.0184 | 84.05% | 83.49% | 15.95% | 0.51 | 23.1 |
| 55 | 0.92 | 64.1 | 1906.7 | 0.5239 | 0.0228 | 83.49% | 82.74% | 16.51% | 0.57 | 13.3 |
| 60 | 1.00 | 45.8 | 1883.9 | 0.5011 | 0.0179 | 82.74% | 82.10% | 17.26% | 0.51 | 26.7 |
| 65 | 1.08 | 59.3 | 1866.0 | 0.4832 | 0.0209 | 82.10% | 81.29% | 17.90% | 0.57 | 15.6 |

| 70 | 1.17 | 50.8 | 1845.1 | 0.4623 | 0.0170 | 81.29% | 80.57% | 18.71% | 0.53 | 21.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 1.25 | 55.6 | 1828.1 | 0.4453 | 0.0229 | 80.57% | 79.52% | 19.43% | 0.52 | 17.8 |
| 80 | 1.33 | 53.2 | 1805.2 | 0.4224 | 0.0170 | 79.52% | 78.66% | 20.48% | 0.53 | 19.9 |
| 85 | 1.42 | 55.6 | 1788.2 | 0.4054 | 0.0175 | 78.66% | 77.70% | 21.34% | 0.54 | 17.8 |
| 90 | 1.50 | 54.8 | 1770.7 | 0.3879 | 0.0201 | 77.70% | 76.48% | 22.30% | 0.56 | 18.4 |
| 95 | 1.58 | 55.9 | 1750.6 | 0.3678 | 0.0121 | 76.48% | 75.68% | 23.52% | 0.55 | 17.4 |
| 100 | 1.67 | 54.8 | 1738.5 | 0.3557 | 0.0135 | 75.68% | 74.72% | 24.32% | 0.57 | 18.1 |
| 105 | 1.75 | 55.9 | 1725.0 | 0.3422 | 0.0141 | 74.72% | 73.63% | 25.28% | 0.56 | 17.2 |
| 110 | 1.83 | 53.2 | 1710.9 | 0.3281 | 0.0122 | 73.63% | 72.61% | 26.37% | 0.54 | 19.2 |
| 115 | 1.92 | 57.6 | 1698.7 | 0.3159 | 0.0116 | 72.61% | 71.57% | 27.39% | 0.53 | 16.3 |
| 120 | 2.00 | 56.0 | 1687.1 | 0.3043 | 0.0102 | 71.57% | 70.58% | 28.43% | 0.52 | 17.4 |
| 125 | 2.08 | 59.9 | 1676.9 | 0.2941 | 0.0101 | 70.58% | 69.54% | 29.42% | 0.55 | 15.5 |
| 130 | 2.17 | 50.3 | 1666.8 | 0.2840 | 0.0092 | 69.54% | 68.52% | 30.46% | 0.53 | 23.8 |
| 135 | 2.25 | 74.3 | 1657.6 | 0.2748 | 0.0074 | 68.52% | 67.65% | 31.48% | 0.53 | 10.9 |
| 140 | 2.33 | 41.3 | 1650.2 | 0.2674 | 0.0057 | 67.65% | 66.94% | 32.35% | 0.58 | 34.2 |
| 145 | 2.42 | 47.9 | 1644.5 | 0.2617 | 0.0064 | 66.94% | 66.11% | 33.06% | 0.54 | 24.9 |
| 150 | 2.50 | 57.0 | 1638.1 | 0.2553 | 0.0064 | 66.11% | 65.24% | 33.89% | 0.57 | 18.5 |
| 155 | 2.58 | 55.9 | 1631.7 | 0.2489 | 0.0056 | 65.24% | 64.44% | 34.76% | 0.56 | 18.5 |
| 160 | 2.67 | 55.1 | 1626.1 | 0.2433 | 0.0052 | 64.44% | 63.67% | 35.56% | 0.59 | 19.0 |
| 165 | 2.75 | 53.5 | 1620.9 | 0.2381 | 0.0042 | 63.67% | 63.01% | 36.33% | 0.59 | 20.3 |
| 170 | 2.83 | 53.4 | 1616.7 | 0.2339 | 0.0038 | 63.01% | 62.40% | 36.99% | 0.59 | 20.4 |

| 175 | 2.92 | 53.3 | 1612.9 | 0.2301 | 0.0032 | 62.40% | 61.87% | 37.60% | 0.59 | 20.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 3.00 | 53.4 | 1609.7 | 0.2269 | 0.0030 | 61.87% | 61.36% | 38.13% | 0.59 | 20.1 |
| 185 | 3.08 | 54.2 | 1606.7 | 0.2239 | 0.0022 | 61.36% | 60.98% | 38.64% | 0.59 | 19.7 |
| 190 | 3.17 | 53.8 | 1604.5 | 0.2217 | 0.0022 | 60.98% | 60.59% | 39.02% | 0.58 | 20.3 |
| 195 | 3.25 | 53.0 | 1602.3 | 0.2195 | 0.0021 | 60.59% | 60.21% | 39.41% | 0.57 | 20.7 |
| 200 | 3.33 | 54.5 | 1600.2 | 0.2174 | 0.0018 | 60.21% | 59.87% | 39.79% | 0.59 | 19.4 |
| 205 | 3.42 | 55.1 | 1598.4 | 0.2156 | 0.0018 | 59.87% | 59.54% | 40.13% | 0.59 | 19.2 |
| 210 | 3.50 | 54.4 | 1596.6 | 0.2138 | 0.0012 | 59.54% | 59.31% | 40.46% | 0.58 | 19.7 |
| 215 | 3.58 | 54.7 | 1595.4 | 0.2126 | 0.0014 | 59.31% | 59.04% | 40.69% | 0.57 | 19.5 |
| 220 | 3.67 | 56.3 | 1594.0 | 0.2112 | 0.0011 | 59.04% | 58.82% | 40.96% | 0.57 | 18.7 |
| 225 | 3.75 | 51.7 | 1592.9 | 0.2101 | 0.0011 | 58.82% | 58.61% | 41.18% | 0.60 | 21.4 |
| 230 | 3.83 | 55.4 | 1591.8 | 0.2090 | 0.0009 | 58.61% | 58.43% | 41.39% | 0.59 | 18.9 |
| 235 | 3.92 | 56.2 | 1590.9 | 0.2081 | 0.0007 | 58.43% | 58.29% | 41.57% | 0.59 | 18.4 |
| 240 | 4.00 | 55.1 | 1590.2 | 0.2074 | 0.0007 | 58.29% | 58.15% | 41.71% | 0.60 | 19.5 |
| 245 | 4.08 | 56.5 | 1589.5 | 0.2067 | 0.0005 | 58.15% | 58.04% | 41.85% | 0.58 | 18.6 |
| 250 | 4.17 | 57.9 | 1589.0 | 0.2062 | 0.0003 | 58.04% | 57.98% | 41.96% | 0.59 | 18.1 |
| 255 | 4.25 | 57.5 | 1588.7 | 0.2059 | 0.0003 | 57.98% | 57.92% | 42.02% | 0.59 | 18.3 |
| 260 | 4.33 | 57.4 | 1588.4 | 0.2056 | 0.0004 | 57.92% | 57.84% | 42.08% | 0.59 | 18.4 |
| 265 | 4.42 | 57.2 | 1588.0 | 0.2052 | 0.0003 | 57.84% | 57.78% | 42.16% | 0.58 | 19.3 |
| 270 | 4.50 | 54.9 | 1587.7 | 0.2049 | 0.0001 | 57.78% | 57.76% | 42.22% | 0.59 | 20.1 |
| 275 | 4.58 | 56.3 | 1587.6 | 0.2048 | 0.0002 | 57.76% | 57.72% | 42.24% | 0.59 | 19.9 |
| 280 | 4.67 | 55.9 | 1587.4 | 0.2046 | 0.0000 | 57.72% | 57.72% | 42.28% | 0.57 | 19.5 |
| 285 | 4.75 | 55.4 | 1587.4 | 0.2046 |  | 57.72% |  | 42.28% | 0.59 | 20.1 |

APÉNDICE E

DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CURVA DE SECADO

| DATOS CURVA - SECADO |
| --- |
| Tiempo | Peso | P. muestra | %S.S | Ws | Humedad Base Seca | Humedad Libre | Xmedia | ΔX | Δt | Velocidad de Secado |
|  |  | W |  |  | Xt = (W -Ws)/Ws | X = (Xt - X*) |  |  |  | Rc = - (Ws/A)(ΔX/Δt) |
| [min] | [g] | [Kg] |  |  | [Kg H2O/Kg s.s] | [Kg H2O/Kg s.s] |  | [Kg H2O/Kg s.s] | [horas] | [Kg H2O/h*m2] |
| 0 | 2162.2 | 0.7794 | 11.10% | 0.087 | 8.01 | 7.4090 | 7.2582 | -0.3132 | 0.083 | 0.788 |
| 5 | 2136.1 | 0.7533 | 11.48% | 0.087 | 7.71 | 7.1073 | 6.9449 | -0.2948 | 0.083 | 0.741 |
| 10 | 2108.0 | 0.7252 | 11.93% | 0.087 | 7.38 | 6.7825 | 6.6502 | -0.2630 | 0.083 | 0.662 |
| 15 | 2085.1 | 0.7023 | 12.32% | 0.087 | 7.12 | 6.5178 | 6.3872 | -0.2647 | 0.083 | 0.666 |
| 20 | 2062.5 | 0.6797 | 12.73% | 0.087 | 6.86 | 6.2566 | 6.1225 | -0.2664 | 0.083 | 0.670 |
| 25 | 2039.3 | 0.6565 | 13.18% | 0.087 | 6.59 | 5.9884 | 5.8561 | -0.2612 | 0.083 | 0.657 |
| 30 | 2016.4 | 0.6336 | 13.65% | 0.087 | 6.32 | 5.7237 | 5.5948 | -0.2670 | 0.083 | 0.672 |
| 35 | 1994.1 | 0.6113 | 14.15% | 0.087 | 6.07 | 5.4660 | 5.3278 | -0.2601 | 0.083 | 0.654 |
| 40 | 1970.2 | 0.5874 | 14.73% | 0.087 | 5.79 | 5.1897 | 5.0678 | -0.2607 | 0.083 | 0.656 |
| 45 | 1949.1 | 0.5663 | 15.28% | 0.087 | 5.55 | 4.9458 | 4.8071 | -0.2450 | 0.083 | 0.616 |
| 50 | 1925.1 | 0.5423 | 15.95% | 0.087 | 5.27 | 4.6684 | 4.5621 | -0.2381 | 0.083 | 0.599 |
| 55 | 1906.7 | 0.5239 | 16.51% | 0.087 | 5.06 | 4.4557 | 4.3239 | -0.2352 | 0.083 | 0.592 |
| 60 | 1883.9 | 0.5011 | 17.26% | 0.087 | 4.79 | 4.1922 | 4.0887 | -0.2242 | 0.083 | 0.564 |

| 65 | 1866.0 | 0.4832 | 17.90% | 0.087 | 4.59 | 3.9853 | 3.8645 | -0.2190 | 0.083 | 0.551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 1845.1 | 0.4623 | 18.71% | 0.087 | 4.34 | 3.7437 | 3.6454 | -0.2306 | 0.083 | 0.580 |
| 75 | 1828.1 | 0.4453 | 19.43% | 0.087 | 4.15 | 3.5472 | 3.4148 | -0.2306 | 0.083 | 0.580 |
| 80 | 1805.2 | 0.4224 | 20.48% | 0.087 | 3.88 | 3.2825 | 3.1842 | -0.1994 | 0.083 | 0.502 |
| 85 | 1788.2 | 0.4054 | 21.34% | 0.087 | 3.69 | 3.0860 | 2.9848 | -0.2173 | 0.083 | 0.547 |
| 90 | 1770.7 | 0.3879 | 22.30% | 0.087 | 3.48 | 2.8837 | 2.7675 | -0.1861 | 0.083 | 0.468 |
| 95 | 1750.6 | 0.3678 | 23.52% | 0.087 | 3.25 | 2.6514 | 2.5814 | -0.1480 | 0.083 | 0.372 |
| 100 | 1738.5 | 0.3557 | 24.32% | 0.087 | 3.11 | 2.5115 | 2.4335 | -0.1595 | 0.083 | 0.401 |
| 105 | 1725.0 | 0.3422 | 25.28% | 0.087 | 2.96 | 2.3555 | 2.2740 | -0.1520 | 0.083 | 0.382 |
| 110 | 1710.9 | 0.3281 | 26.37% | 0.087 | 2.79 | 2.1925 | 2.1220 | -0.1376 | 0.083 | 0.346 |
| 115 | 1698.7 | 0.3159 | 27.39% | 0.087 | 2.65 | 2.0515 | 1.9844 | -0.1260 | 0.083 | 0.317 |
| 120 | 1687.1 | 0.3043 | 28.43% | 0.087 | 2.52 | 1.9174 | 1.8584 | -0.1173 | 0.083 | 0.295 |
| 125 | 1676.9 | 0.2941 | 29.42% | 0.087 | 2.40 | 1.7995 | 1.7411 | -0.1115 | 0.083 | 0.281 |
| 130 | 1666.8 | 0.2840 | 30.46% | 0.087 | 2.28 | 1.6827 | 1.6296 | -0.0959 | 0.083 | 0.241 |
| 135 | 1657.6 | 0.2748 | 31.48% | 0.087 | 2.18 | 1.5764 | 1.5336 | -0.0757 | 0.083 | 0.190 |
| 140 | 1650.2 | 0.2674 | 32.35% | 0.087 | 2.09 | 1.4909 | 1.4579 | -0.0699 | 0.083 | 0.176 |
| 145 | 1644.5 | 0.2617 | 33.06% | 0.087 | 2.02 | 1.4250 | 1.3880 | -0.0740 | 0.083 | 0.186 |
| 150 | 1638.1 | 0.2553 | 33.89% | 0.087 | 1.95 | 1.3510 | 1.3140 | -0.0694 | 0.083 | 0.174 |
| 155 | 1631.7 | 0.2489 | 34.76% | 0.087 | 1.88 | 1.2770 | 1.2446 | -0.0624 | 0.083 | 0.157 |
| 160 | 1626.1 | 0.2433 | 35.56% | 0.087 | 1.81 | 1.2123 | 1.1822 | -0.0543 | 0.083 | 0.137 |
| 165 | 1620.9 | 0.2381 | 36.33% | 0.087 | 1.75 | 1.1522 | 1.1279 | -0.0462 | 0.083 | 0.116 |
| 170 | 1616.7 | 0.2339 | 36.99% | 0.087 | 1.70 | 1.1036 | 1.0817 | -0.0405 | 0.083 | 0.102 |

| 175 | 1612.9 | 0.2301 | 37.60% | 0.087 | 1.66 | 1.0597 | 1.0412 | -0.0358 | 0.083 | 0.090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 1609.7 | 0.2269 | 38.13% | 0.087 | 1.62 | 1.0227 | 1.0054 | -0.0301 | 0.083 | 0.076 |
| 185 | 1606.7 | 0.2239 | 38.64% | 0.087 | 1.59 | 0.9880 | 0.9753 | -0.0254 | 0.083 | 0.064 |
| 190 | 1604.5 | 0.2217 | 39.02% | 0.087 | 1.56 | 0.9626 | 0.9499 | -0.0249 | 0.083 | 0.063 |
| 195 | 1602.3 | 0.2195 | 39.41% | 0.087 | 1.54 | 0.9372 | 0.9250 | -0.0225 | 0.083 | 0.057 |
| 200 | 1600.2 | 0.2174 | 39.79% | 0.087 | 1.51 | 0.9129 | 0.9025 | -0.0208 | 0.083 | 0.052 |
| 205 | 1598.4 | 0.2156 | 40.13% | 0.087 | 1.49 | 0.8921 | 0.8817 | -0.0173 | 0.083 | 0.044 |
| 210 | 1596.6 | 0.2138 | 40.46% | 0.087 | 1.47 | 0.8713 | 0.8644 | -0.0150 | 0.083 | 0.038 |
| 215 | 1595.4 | 0.2126 | 40.69% | 0.087 | 1.46 | 0.8574 | 0.8493 | -0.0144 | 0.083 | 0.036 |
| 220 | 1594.0 | 0.2112 | 40.96% | 0.087 | 1.44 | 0.8412 | 0.8349 | -0.0127 | 0.083 | 0.032 |
| 225 | 1592.9 | 0.2101 | 41.18% | 0.087 | 1.43 | 0.8285 | 0.8222 | -0.0116 | 0.083 | 0.029 |
| 230 | 1591.8 | 0.2090 | 41.39% | 0.087 | 1.42 | 0.8158 | 0.8106 | -0.0092 | 0.083 | 0.023 |
| 235 | 1590.9 | 0.2081 | 41.57% | 0.087 | 1.41 | 0.8054 | 0.8014 | -0.0081 | 0.083 | 0.020 |
| 240 | 1590.2 | 0.2074 | 41.71% | 0.087 | 1.40 | 0.7973 | 0.7933 | -0.0069 | 0.083 | 0.017 |
| 245 | 1589.5 | 0.2067 | 41.85% | 0.087 | 1.39 | 0.7892 | 0.7863 | -0.0046 | 0.083 | 0.012 |
| 250 | 1589.0 | 0.2062 | 41.96% | 0.087 | 1.38 | 0.7834 | 0.7817 | -0.0035 | 0.083 | 0.009 |
| 255 | 1588.7 | 0.2059 | 42.02% | 0.087 | 1.38 | 0.7800 | 0.7782 | -0.0040 | 0.083 | 0.010 |
| 260 | 1588.4 | 0.2056 | 42.08% | 0.087 | 1.38 | 0.7765 | 0.7742 | -0.0040 | 0.083 | 0.010 |
| 265 | 1588.0 | 0.2052 | 42.16% | 0.087 | 1.37 | 0.7719 | 0.7702 | -0.0023 | 0.083 | 0.006 |
| 270 | 1587.7 | 0.2049 | 42.22% | 0.087 | 1.37 | 0.7684 | 0.7678 | -0.0017 | 0.083 | 0.004 |
| 275 | 1587.6 | 0.2048 | 42.24% | 0.087 | 1.37 | 0.7673 | 0.7661 | -0.0012 | 0.083 | 0.003 |
| 280 | 1587.4 | 0.2046 | 42.28% | 0.087 | 1.36 | 0.7650 | 0.7650 | -0.7650 | 0.083 |  |
| 285 | 1587.4 | 0.2046 | 42.28% | 0.087 | 1.36 | 0.7650 |  | 0.0000 |  |  |

APÉNDICE F

EVALUACIÓN SENSORIAL DE SOPA DE MELLOCO

Nombre:                                                               Fecha:

A. Ante usted hay 2 muestras de sopas de Melloco. Indique que tanto le gustan o disgustan las muestras según la siguiente escala:

6224   6588

Me agrada mucho  ____   ____

Me gusta ligeramente  ____   ____

Ni me gusta ni me disgusta ____   ____

Me disgusta ligeramente ____   ____

Me disgusta mucho  ____   ____

B. Indique cuál de las 2 muestras prefiere usted:

6224   6588

____   ____

C. Comentarios:

¡MUCHAS GRACIAS!

APÉNDICE G

APÉNDICE H

ANÁLISIS DE VARIANZA

APÉNDICE I

DATOS PARA ELABORAR ISOTERMA DE PRODUCTO FINAL

|  |  | PESO (antes) | PESO (después) | Aw | HUMEDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Con Agua | 12.8984 | - | 0.366 | 4.00 |
|  |  | 12.7559 | - | 0.374 | 3.88 |
|  | Con Sílica | 12.2760 | - | 0.393 | 4.07 |
|  |  | 12.6946 | - | 0.396 | 4.34 |
| 1 | Con Agua | 12.9991 | 12.6446 | 0.420 | 3.85 |
|  |  | 12.8615 | 12.4221 | 0.416 | 3.84 |
|  | Con Sílica | 12.2264 | 11.7011 | 0.362 | 2.92 |
|  |  | 12.6287 | 12.3979 | 0.386 | 2.91 |
| 2 | Con Agua | 12.7545 | 12.3748 | 0.446 | 3.88 |
|  |  | 12.5360 | 12.1339 | 0.442 | 3.97 |
|  | Con sílica | 11.6764 | 11.2425 | 0.345 | 2.29 |
|  |  | 12.3702 | 11.9977 | 0.335 | 2.13 |
| 3 | Con Agua | 12.4855 | 12.0954 | 0.457 | 4.00 |
|  |  | 12.2251 | 11.8008 | 0.49 | 3.99 |
|  | Con sílica | 11.2190 | 10.8548 | 0.298 | 1.83 |
|  |  | 11.9775 | 11.6131 | 0.299 | 1.61 |
| 4 | Con Agua | 12.2719 | 11.7118 | 0.480 | 4.69 |
|  |  | 11.8598 | 11.2410 | 0.482 | 3.86 |
|  | Con sílica | 10.8460 | 10.4065 | 0.287 | 1.61 |
|  |  | 11.5976 | 11.4066 | 0.349 | 1.26 |
| 5 | Con Agua | 11.8793 | 11.3979 | 0.531 | 5.36 |
|  |  | 11.3050 | 10.7135 | 0.511 | 3.98 |
|  | Con sílica | 10.3970 | 9.7686 | 0.253 | 1.46 |
|  |  | 11.3999 | 10.8385 | 0.251 | 1.04 |
| 6 | Con Agua | 11.6865 | 10.9618 | 0.551 | 7.06 |
|  |  | 10.7935 | 10.4057 | 0.558 | 4.43 |
|  | Con sílica | 9.7511 | 9.2209 | 0.228 | 1.31 |
|  |  | 10.8228 | 10.4412 | 0.231 | 0.82 |
| 7 | Con Agua | 11.0280 | 10.5542 | 0.655 | 10.14 |
|  |  | 10.4494 | 10.0692 | 0.647 | 11.08 |
|  | Con sílica | 9.2140 | 8.8143 | 0.212 | 3.56 |
|  |  | 10.4301 | 9.8016 | 0.232 | 3.71 |

APÉNDICE J

BIBLIOGRAFÍA

1. ANZALDÚA–MORALES, Antonio. La evaluación sensorial de los alimentos en la teoría y la práctica. Editorial Acribia S.A. Zaragoza – España. 1994. Págs. 67 – 75.

2. BARRERA V., TAPIA C., MONTEROS A., Raíces y tubérculos andinos: Alternativas para la conservación y uso sostenible en el Ecuador. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Quito, Ecuador. 2004. Pág. 93.

3. BRAUNA R., Técnicas de procesamiento de granos que mejoran la eficiencia alimentaria en la producción animal.  Universidad Nacional de la Pampa – Facultad de agronomía. 2003. Disponible en internet: http://www.agronet.com.mx/cgi/articles.cgi?Action=Viewhistory&Article=2&Type=G&Datemin=2003-10-01%2000:00:00&Datemax=2003-10-31%2023:59:59

4. CIP, COTESU, CONSESAN. Programa colaborativo Biodiversidad de raíces y tubérculos andinos. 1995. Págs. 12 – 17.

5. ESPINOZA P., VACA R., ABAD J., CRISSMAN C., Raíces y tubérculos Andinos: Cultivos marginados en el Ecuador. Situación actual y limitaciones para la producción. Ediciones Abya-Yala. Quito, Ecuador. 1997.

6. ICONTEC. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación NTC 4482 – Sopas y Cremas. Industria Alimentaria. Bogotá – Colombia. 1998. Disponible en internet: http://www.sinab.unal.edu.co/ntc/NTC4482.pdf

7. LABUZA, Moisture Sorption: Practical Aspects of Isotherm, Measurement and Use, University of Minnesota, 1984.

8. LEÓN  J., Botánica de los cultivos tropicales.  San José, Costa Rica.2000. Págs. 34 – 37.

9. MARÍN E., LEMUS R., FLORES V., VEGA A., La rehidratación de alimentos deshidratados. Revista Chilena de nutrición. 1996. Disponible en internet: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182006000500009&script=sci_arttext

10. Registro Municipal de Montevideo. Volumen 14.

11. RUIZ M., Tratado de Nutrición: Composición y Calidad Nutritiva de los Alimentos. 2da Edición. Tomo II. 2010. Págs. 48 – 60.

12. TAPIA M., La Agricultura Andina: El medio, los cultivos y los sistemas agrícolas en los andes del sur de Perú. 1982. Págs. 27 – 34.

13. Los Alimentos. Guía Nutricional. Disponible en internet: http://alimentos.org.es/leche-polvo-entera

14. Ministerio de Salud – Departamento de Asesoría Jurídica. Reglamento Sanitario de los Alimentos. 2010. Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/49819306/21/TITULO-XXII-DE-LOS-CALDOS-Y-SOPAS-DESHIDRATADAS

15. Secado de Alimentos Vegetales. Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/42948164/Secado-de-alimentos

16. ESPOL. FIMCP. Disponible en internet: http://www.espol.edu.ec/espol/main.jsp?urlpage=tour.jsp

17. Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Disponible en internet: http://practicasintegrales.files.wordpress.com/2007/09/practica-2.pdf

18. Vimos C., Nieto C., Rivera M., El Melloco: Características, técnicas de cultivo y potencial en Ecuador. Págs. 8 – 14.