## Slide 1: TABLA DE RESULTADOS
Ciudad | Guayaquil
Area | 105 Km.
Penetreción | 7,9% (incluido clientes con tarjetas prepago)
Abonados | 172.206
Duración de llamada | 150 seg.
Tipo de celda | Omnidireccionales y Microceldas.
Radio de celdas | 
R= 0,4 Km. | Área celda= 0,416 Km²
R= 1Km. | Área cekda= 2,6 Km²
Grado de Servicio | P.02
Tecnología | CDMA
Reuso de Frecuencia | Factor de reuso N = 1

## Slide 2: TABLA DE RESULTADOS
Total Erlangs(hora pico) | 654,96
Estaciones Base | 58
Erlangs/celdas | 11,49
Canales/celdas | 18
MSC | 1
Altura de Antenas BTS | 
30 m. | 
50 m. | 
PÉRDIDAS DE SEÑALIZACIÓN | 
Área urbana densamente poblada | 119,21 db
Área urbana de población media | 116,21 db
Área suburbana densamente poblada | 12126,65 db
Área suburbana de población media | 127,72 db

## Slide 3: TABLA DE RESULTADOS
POTENCIAS | 
Área urbana densamente poblada | 22,01 dbm = 158mW
Área urbana de población media | 19,01 dbm = 79mW
Área suburbana densamente poblada | 29,45 dbm = 881mW
Área suburbana de población media | 30,52 dbm =1127 mW
SENSIBILIDAD de Rx de Ms | -116,8 dbm
SENSIBILIDA DE Rx de BTS | -119,8 dbm
Margen de desvanecimiento | -7,6 db

## Slide 4
COBERTURA DE LAS CELDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

## Slide 6: TOTAL DE ESTACIONES BASE
Número Total de Estaciones Base =
[(Cobertura)² + (capacidad)²]½

## Slide 8: TOTAL DE TRÁFICO
Número de llamadas hora pico = 15719
Tiempo de retención = 150 seg.
Total de tráfico en hora pico =
(15719 x 150) / 3600 = 654,96 Erlangs

## Slide 10: MODELOS DE PROPAGACIÓN
Zona ambiental | Modelos comúnmente utilizados
Zona urbana densamente poblada - Propagación del canal entre edificios - Las antenas sobre edificios(macrocelula) ocasionan difracciones múltiples sobre los edificios - Las antenas por debajo de los edificios (microcélulas) ocasionan difracciones alrededor y reflejos sobre los edificios. | Walfisch-Ikegami COST 231 Hata Okumura-Hata
Zona urbana Mezcla de alturas de edificios distintas y de espacios abiertos | COST 231-Hata Okumura-Hata
Zona suburbana Areas empresariales y residenciales, espacios abiertos, bosques | COST 231- Hata Okumura-Hata
Zona Rural Grandes espacios abiertos Difracciones multiples sobre obstaculos | COST 231- Hata Okumura-Hata

## Slide 11: MODELO DE PROPAGACIÓN
COST 231 Hata
A(db) = 46,3 + 33,9xLog(F) - 13,82xLog(H) + [44,9 - 6,55 + + Log(H)xLog(D)] + C
A = Pérdida de señalización
F = Frecuencia de MHz ( entre 1700 y 2000 MHz)
D = Distancia entre la estación base y la terminal en Km.
H = Altura efectiva de la antena de la estación base en metros.
C = Factor de corrección de ambiente.
-2db = ambiente urbano densamente poblado
-5db = ambiente urbano con población media.
-8db = ambiente suburbano densamente poblado
-10db = ambiente suburbano con poblacióm media.
-26db = áreas rurales.

## Slide 12: POTENCIA
Potencia = Sms - Margen de intrface del receptor - Lconector, varios - Línea de transmisión - Gantena - Adb -
- Margen desvanecimiento - Lpenetración.
Donde:
L = Pérdida
G = Ganancia
S = Sensibilidad
A = Pérdida de Propagación

## Slide 13: PRESUPUESTO DE ENLACE

## Slide 14: PRESUPUESTO DE ENLACE Ejemplo del modelo de presupuesto de un enlace de señalización directa CDMA.
TÉRMINO O FACTOR | DETERMINADO | PRESUPUESTO | FÓRMULA
Potencia de TX de BTS(dbm) | 30,52 dbm |  | 
BTS | 1,127 W |  | 
% de potencia para canales de tráfico | 74% |  | 
Pérdida de cable de BTS (db) | -3 db |  | A
Ganancia de antena TX de BTS(dbi) | 17 dbi |  | B
EIRP de BTS / canal de tráfico (dbm) |  | 30,52 dbm | C
EIRP de BTS / canal de tráfico (watts) |  | 1,127 W | 
Margen de desvanecimiento (db) |  | -7,6 db | D

## Slide 15: PRESUPUESTO DE ENLACE Ejemplo del modelo de presupuesto de un enlace de señalización directa CDMA.
TÉRMINO O FACTOR | DETERMINADO | PRESUPUESTO | FÓRMULA
Margen de interferencia del receptor (db) |  | -3 db | E
Margen de interferencia del receptor (db) |  | -3 db | E
Pérdida en penetración en edificios |  | -20 db | F
Ganancia de antena de MS y pérdida de cuerpo (db) |  | 0 db | G
Sensibilidad de RX de MS (NF 10,5 deb ; Eb/No 5db) |  | -116,8 dbm | H
Pérdida de señalización directa (db) |  | 130,72 db | A+B+C+D+E+F+G+H

## Slide 16: PRESUPUESTO DE ENLACE Ejemplo del modelo de presupuesto de un enlace de señalización inversa CDMA.
TÉRMINO O FACTOR | DETERMINADO | PRESUPUESTO | FÓRMULA
Potencia de TX de MS(dbm) | 23 dbm |  | 
Potencia de TX de MS (watts) | 0,2 W |  | 
Ganancia de antena de MS y pérdida de cuerpo (db) | 0,0 dbi |  | 
EIRP de MS (dbm) |  | 23 (dbm) | A
EIRP de MS (watts) |  | 0,2 W | 
Margen de desvanecimiento (db) |  | -7,6 db | B
Ganancia de antena de MS y pérdida de cuerpo (db) |  | 4 db | C
Margen de interferencia del receptor (db) |  | -3 db | D

## Slide 17: PRESUPUESTO DE ENLACE Ejemplo del modelo de presupuesto de un enlace de señalización inversa CDMA.
TÉRMINO O FACTOR | DETERMINADO | PRESUPUESTO | FÓRMULA
Pérdida en penetración en edificios |  | -20 db | E
Ganancia de antena RX de BTS(dbi) |  | 17 db | F
Pérdida de cable de BTS (db) |  | -3 db | G
KTB (dbm/14,4KHz) | -132,4 |  | H
Cantidad de ruido en BTS | 6,4 db |  | I
Eb/Nt (db) | 6,2 db |  | J
Sensibilidad de RX de BTS |  | -119,8 db | H+I+J
Pérdida de señalización directa (db) |  | 130,2 db | A+B+C+D+E+F+G-(H+I+J)

## Slide 18: Consideraciones Prácticas para la selección de sitio.
Evitar las redes direccionales de AM
Evitar estaciones AM no direccionales

## Slide 19: Consideraciones Prácticas para la selección de sitio.
Evitar colocar antenas celulares en las cercanías del campo o dentro del radio de estacions emisoras de alto poder UHF - TV,VHF - TV Y FM
Sitios predetectados cercanos a otras antenas con analizador de espectros.