## Slide 1
ALCALINIDAD

## Slide 2: Introducción
La alcalinidad significa la capacidad acidoneutralizante ( tapón ) de una sustancia química en solución acuosa ; la capacidad del agua de neutralizar. Evitar que los niveles de pH del agua lleguen a ser demasiado básico o ácido.

## Slide 3: Producción de alcalinidad:
Efecto de procesos metabólicos en la alcalinidad.

## Slide 4
Origen de carbonatos y bicarbonatos en agua dulce:

## Slide 5
Origen de carbonatos y bicarbonatos en agua de mar:

## Slide 6: Características
La alcalinidad indica la cantidad de cambio que ocurrirá en el pH con la adición de cantidades moderadas de ácido
Propiedad impartida por carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos Nitratos, Sulfatos, Cloruros y, ocasionalmente, boratos, silicatos y fosfatos. Se expresa en miligramos de carbonato cálcico equivalente por litro (mg CaCO3/l).

## Slide 7
La alcalinidad da una guía para escoger el tratamiento adecuado para un agua cruda o un efluente.
Cada compuesto produce su alcalinidad específica, pero para los fines de calidad y/o tratamiento del agua se considera la suma de todas ellas (Alcalinidad Total)
Los carbonatos que están presentes naturalmente en el agua son la mayor causa de la alcalinidad. La alcalinidad protege el agua de cambios rápidos en el pH.

## Slide 8
Si todas las sustancias básicas que constituyen la alcalinidad son sales de calcio y Magnesio, entonces la alcalinidad será igual a la dureza del agua. Una alcalinidad inferior a 10 mg/L no es deseable porque convierte el agua en muy corrosiva.

## Slide 9: Cómo Calcularlo
Forma teórica
La alcalinidad del agua es la suma de las concentraciones de los iones carbonato (CO32-), bicarbonato (HCO3-)y e hidróxidos (OH-) siendo estos últimos despreciables frente al resto.
Forma Manual-campo
USANDO TITULADOR DIGITAL
USANDO SOLO REACTIVOS

## Slide 11
El procedimiento consiste en:
1)Colecte las muestras llenando completamente botellas de polietileno o de vidrio y almacénelas a 40C. Evite la agitación y la aireación. Si se sospecha actividad biológica analice antes de seis horas.
Es preferible hacer una pretitulación para escoger la alicuata necesaria para consumir cerca de 10ml de titulante ácido clorhídrico.
2) Tome la alícuota y si quedó cloro residual añada 2 gotas de sodio tiosulfato.
Para determinar por fenolftaleína, adicione 3 o 4 gotas a la alícuota y titule enseguida con el ácido. Al acercarse al punto final (viraje de incoloro a violeta rojizo), haga pequeñas adiciones y asegurese que se ha alcanzado el equilibrio antes de adicionar otro volumen.
Para determinar la alcalinidad total adicionar 3 o 4 gotas de verde bromocresol a la alícuota y titule de inmediato con el ácido clorhídrico. Al acercarse al punto final (viraje de azul a amarillo) haga pequeñas adiciones y asegurese que se ha alcanzado el equilibrio antes de adicionar otro volumen.
El cálculo se lo obtiene de la fórmula:
ALCALINIDAD = (A*N*50000)/ml de muestra (mg CaCO3/L)
A: ml de ácido consumido
N: normalidad del ácido

## Slide 12: Según su función o uso
En aguas superficiales en las que abundan las algas y donde se puede alcanzar un pH entre 9 y 10.
El agua del mar tiene menos de 1 ppm
Para uso industrial, ya que La mayoría de las Industrias y muchos establecimientos comerciales necesitan Vapor. El Vapor es empleado en las fabricas textiles para producir , formar y teñir los productos . Los niveles de alcalinidad cuando se tienen calderas de baja presión , no deben de exceder las 700 ppm .
Para uso de piscinas (para bañistas); la alcalinidad no debe ser muy baja pues resulta difícil la regulación del ph, ya que el agua está sujeta a ligeras variaciones. Además puede favorecer la corrosión y la aparición de manchas en las paredes, en cambio una alcalinidad excesivamente alta produce una agua turbia, ph elevado e irritación de la mucosa de los bañistas. Los valores aconsejable para las piscinas debe ser entre 125 -150 mg/L

## Slide 13: Conclusión
La alcalinidad de los cuerpos de agua es muy importante y no depende de un solo parámetro, como ya se ha visto está en función del ph, dureza, sales disueltas en el agua, actividad metabólica e incluso del lugar donde está situado el cuerpo de agua; sin nombrar las descargas de aguas residuales.
La alcalinidad es también un indicador de cómo está el agua y que problemas presenta y regulador del ph, puesto que es un ácido-neutralizador. Existen muchos métodos para determinar la alcalinidad pero se necesitan varios instrumentos para calcularlo, puesto no existe uno solo que haga todo el trabajo.
En fin, este parámetro es tan importante como el resto que nos permite calcular el índice de calidad de agua, incluso hasta para el uso industrial donde si este desciende o aumenta se presentaría un problema con la producción de vapor en las máquinas.

## Slide 14
Gracias