CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

- El gas natural del Campo Ancón es del tipo  asociado  (principalmente en la mayor parte del campo) y libre. El gas que se capta en las secciones 67 y Tigre es un gas asociado, mientras el que se maneja en el Área Navarra es un gas libre. Luego de los análisis cromatográficos realizados se establece que el gas de las secciones 67 y Tigre es un gas rico por tener un GPM mayor a tres, y el del Área Navarra es un gas pobre porque su GPM es menor a uno.

- El volumen total del gas del natural de las secciones que ingresaría al sistema de captación es de 1 MMSCFD.

- El gas natural que se procesa en planta de gasolina natural es un gas mediamente rico (GPM = 2.58), libre de H2S, posee un 0.4% de CO2, y un 10.36% de nitrógeno/aire.

- La producción promedio para el 2009 (con un 75% de eficiencia en los procesos en planta de gasolina) de gasolina natural seria de 48 bbls/día de los cuales: 32 barriles secciones 67, Tigre y Navarra, 5 barriles de condensados (gasolinas) en las plantas compresoras, y 11 barriles del gas de Santa Paula.

- Las capacidades de operación para las líneas de succión y descarga para los caudales actuales se encuentran dentro de la norma API RP14E. Sin embargo la capacidad futura de las líneas de succión de 4’’ está en su límite de velocidad máxima, por lo tanto se debe aumentar su diámetro a 6’’.

- En lo que respecta a las capacidades de operación actuales y futuras del sistema de separación son muchos menores que las de diseño de los separadores, por lo que cumplen con su función requerida.

- De acuerdo a las ponderaciones otorgadas al funcionamiento y diseño, el proyecto desde el punto de vista técnico tiene una eficiencia del 67,65 %.

- El costo del proyecto fue de U$ 1,560,625 el mismo que será recuperado en 3 años y 7 meses.

- El valor de la TIR es 42%, el Valor Presente Neto es de U$ 1,167,804,  y las utilidades después de impuestos en los 9 años que duraría el proyecto son U$ 3,941,56. Con estos criterios de evaluación  se concluye que el proyecto es económicamente y financieramente rentable.

- También se determino que la rentabilidad del proyecto no es muy sensible al aumento de los costos, no así si disminuyen los ingresos. Sin embargo se puede concluir que el proyecto es estable frente a las posibles variaciones y el riesgo para que los flujos de efectivos proyectados no se cumplan es bajo.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda realizar un estudio de disponibilidad de gas en todo el campo Ancón para poder mejorar la carga de gas que ingrese a la Planta de Gasolina y así obtener un mayor volumen de gasolina natural.

- Realizar una nueva medición de los caudales de gas de por lo menos un 10% de los pozos que fueron puestos a prueba, para poder obtener una estimación más confiable de la declinación de la producción y ajustar el perfil de producción obtenido.

- Se necesita crear una campaña de concientización en el cuidado que deben tener el personal de operaciones en los pozos con sistema de levantamiento artificial ‘swab’ cuando estos son producidos, esta campaña debe remarcar que ahora no solo el petróleo es producido y aprovechado.

- Por las bajas presiones de cabeza de los pozos se recomienda que las presiones de succión en las plantas compresoras estén en el rango de -1 a  -2 psi, logrando el diferencial de presión o vacio necesario para el gas que es separado en los separadores  se desplace hacia las plantas.

- Colocar trampas de acumulación y drenaje de líquidos en los tramos del sistema de transportación, especialmente en la sección Tigre, en donde por su geografía no se pudo lograr que el flujo sea horizontal.

- Con el objetivo de optimizar el caudal de gas que se descarga en las plantas compresoras, estas deberían trabajar a 1600 rpm y cuatro válvulas versatrol cerradas, siempre que la presión de succión no sea menor a -3 psi.

- También se recomienda realizar un estudio de evaluación del impacto ambiental,  y se debería incorporar un costo ecológico al costo del proyecto para remediar, aunque sea en parte, el daño ecológico causado.

- Realizar  un mantenimiento periódico en los cabezales de los pozos y en las líneas de captación. Verificar de forma continua y diaria que los separadores estén separando y drenando los líquidos presentes en el gas.

- Controlar que la tubería no esté asentada directamente sobre el suelo, especialmente en zonas de alta humedad con el fin de evitar que se oxide exteriormente. En caso de estarlo, se debe instalar soportes metálicos.