## Slide 1: Diseño del Control y Simulación de un Compensador Serie Estático Sincrónico
Marcos Andino M.
Alex Vallejo V.

## Slide 2: OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL.
Obtener un modelo de simulación de un Compensador Serie Estático Sincrónico, que pueda ser utilizado en estudios eléctricos de estado estable en sistemas eléctricos de potencia.
OBJETIVO ESPECIFICO.
Calcular los parámetros de control del Compensador Serie Estático Sincrónico que actúan como filtros (inductor y capacitor) y su función es de absorber el rizado de la onda del convertidor con el propósito de obtener una onda de tipo sinusoidal con un rizado aceptable y comprobar mediante simulación que los valores obtenidos cumplen la función indicada.
Obtener el diseño de control que permita que el Compensador Serie Estático Sincrónico cumpla la función de controlar el flujo de potencia de una línea de transmisión en valores deseados por el sistema.
Simulación de disturbios de tipo sag, swell y oscilaciones sub-sincrónicas en el sistema de transmisión para comprobar el correcto funcionamiento del Compensador Serie Estático Sincrónico.

## Slide 3: Acerca de la estabilidad[2]…
Generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica.
Tensión.
Corriente.
Angulo.

## Slide 4: dispositivos FACTS
Compensación en serie
Esquema básico del SSSC

## Slide 5
FLUJO DE POTENCIA ENTRE BARRAS
Parámetros que pueden ser alterados [3]:
Magnitud de los voltajes en las barras Vs y Vr
Impedancia de la línea, X
Ángulo entre los voltajes de nodo, δ = δs − δr

## Slide 6: COMPENSACION SERIE ENTRE BARRAS [9]
;

## Slide 7: COMPENSADOR SERIE ESTATICO SINCRONICO SSSC
Topología del convertidor monofásico DC – AC [11]
Topología del SSSC [10]
Por fase:

## Slide 8: MODULACION SPWM
Permite obtener a la salida del VSC o inversor un voltaje troceado que se genera por medio de la comparación entre una señal sinusoidal (moduladora) y una triangular (portadora) [12]
Frecuencia de la señal portadora igual a frecuencia de conmutación.
Frecuencia de la señal de control igual a frecuencia voltaje promedio a la salida del convertidor.
Proceso de modulación
SPWM  MODULACION SENOIDAL POR ANCHO DE PULSO
SEÑAL PROMEDIO CICLO POR CICLO

## Slide 9
BIPOLAR
TIPOS DE MODULACION SPWM
UNIPOLAR [14]

## Slide 10: CONVERTIDORES MULTINIVEL
Inversor monofásico compuesto por n puentes H en cascada [15]
Proceso de modulación para general n pulsos
Voltaje del convertidor multinivel de 8 niveles

## Slide 11: METODOS PARA COMPENSAR SAGS DE VOLTAJE
Análisis fasorial del sistema de transmisión de 2 barras
Sin compensación
Con compensación

## Slide 12: METODOS PARA COMPENSAR SWELLS DE VOLTAJE
Análisis fasorial del sistema de transmisión de 2 barras
Sin compensación
Con compensación

## Slide 13: ANÁLISIS DE LA COMPENSACIÓN
PERTURBACION TIPO SAG
PERTURBACION TIPO SWELL

## Slide 14: MÉTODO PARA COMPENSAR OSCILACIONES SUB-SINCRONICAS EN EL ÁNGULO
Perturbación sub-sincrónica
T= período de la onda de voltaje a 60hz.
= frecuencia sub-sincrónica.

## Slide 15: DIMENSIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SSSC
Datos del Sistema de Transmisión

## Slide 16: DIMENSIONAMIENTO DEL TRANFORMADOR
Donde:
= Voltaje del lado de baja.
= Voltaje del lado de alta.
la tensión inyectada mediante este elemento hacia la red debe ser pequeña comparada con la tensión del sistema de transmisión y su aislamiento respecto a tierra considerablemente elevado.

## Slide 17: DIMENSIONAMIENTO DEL CONVERTIDOR
Voltajes de los enlaces DC de cada puente:
Voltaje del convertidor:

## Slide 18: SEÑAL MODULADORA Y PORTADORAS
Señal moduladora y cinco portadoras
Voltaje del convertidor multinivel con cinco niveles
Proceso de modulación para generar 5 pulsos

## Slide 19: DIMENSIONAMIENTO DEL INDUCTOR
Circuito realizado en simulink
Circuito equivalente para el cálculo del inductor

## Slide 20: DIMENSIONAMIENTO DEL INDUCTOR
Area escogida para dimensionar el inductor
Voltaje del inductor

## Slide 21: DIMENSIONAMIENTO DEL CAPACITOR
Circuito equivalente para el cálculo del capacitor
Circuito equivalente realizado en simulink

## Slide 22: DIMENSIONAMIENTO DEL CAPACITOR
Corriente en el inductor
Area escogida para dimensionar el capacitor

## Slide 23: CURVAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DEL CONVERTIDOR
Curva de voltaje entregado a la red y
corriente circulando por el convertidor
Verificación del rizado en la onda de corriente y voltaje

## Slide 24: verificacion de la Potencia nominal entregada por el convertidor al sistema de transmisión
=-3.14 MVAR
=-0.1870

## Slide 25: ESTRATEGIA DE COMPENSACIÓN Y DE CONTROL
Esquema del control del SSSC
Transformada de Park [18]

## Slide 26: Este sistema de control es aplicado al SSSC y consta de dos lazos definidos como sigue: Lazo interno = Lazo de corriente. Lazo externo= Lazo de voltaje.
DISEÑO DE CONTROL DEL SSSC

## Slide 27: Cálculo de Vfref
Cálculo de K
Cálculo de Vf
Vs, Vr
K
I
Ps
Vfref

## Slide 28: MODELO MATEMATICO DEL LAZO DE CORRIENTE EN EL CONVERTIDOR
Polaridades de voltajes y
dirección de corriente
Dominio abc:
Dominio dq:

## Slide 29: función de transferencia de la planta de lazo de corriente
Aplicando la Transformada de Laplace
Términos cruzados

## Slide 30: MODELO MATEMATICO DEL LAZO DE VOLTAJE EN EL SISTEMA DE TRANSMISION
Polaridades de voltajes y
dirección de corriente
Dominio abc:
Dominio dq:

## Slide 31: función de transferencia de la planta de lazo de voltaje
Aplicando la Transformada de Laplace
=
Términos cruzados

## Slide 32: CÁLCULO DEL CONTROLADOR APLICANDO LA TECNICA DEL FACTOR K.
Tipos de controladores

## Slide 33: CALCULO DEL CONTROLAR DEL LAZO DE CORRIENTE
=
frecuencia de corte
Diagrama de Bode de la ganancia de la planta de corriente
60

## Slide 34: CALCULO DEL CONTROLAR DEL LAZO DE CORRIENTE
=1
Diagrama de Bode de la ganancia del controlador de corriente con

## Slide 35: CALCULO DEL CONTROLADOR DEL LAZO DE VOLTAJE
Diagrama de Bode de la ganancia de la planta de voltaje
frecuencia de corte
=

## Slide 36: CALCULO DEL CONTROLADOR DEL LAZO DE VOLTAJE
=1
Diagrama de Bode de la ganancia del controlador de voltaje con

## Slide 37: MODELO DEL COMPENSADOR SERIE ESTATICO SINCRONICO EN SIMULINK

## Slide 38
Esquema del controlador de voltaje
Esquema del controlador de corriente
Ecuación de corriente
Ecuación de voltaje
CONTROL DE VOLTAJE Y CORRIENTE

## Slide 39
Esquema de la modulación
Esquema del convertidor multinivel de una fase
MODULACION Y CONVERTIDOR

## Slide 40: TRNSFORMADOR Y FILTROS INDUCITVO Y CAPACITIVO
Esquema del Filtro Inductivo
Esquema de los Transformadores y Capacitores

## Slide 41: DISTURBIO TIPO SAG QUE DISMUNUYE LA MAGNITUD DEL VOLTAJE A 0.9 DE SU VALOR NOMINAL EN LA BARRA S.
Graficas de Voltaje de la Barra s (V), Corriente de la Red (A) y Voltaje del transformador VH (V).

## Slide 42: DISTURBIO TIPO SAG QUE DISMUNUYE LA MAGNITUD DEL VOLTAJE A 0.9 DE SU VALOR NOMINAL EN LA BARRA S.
Graficas de Control de Modulación, Voltaje (V) y Corriente del Convertidor (A)

## Slide 43: DISTURBIO TIPO SAG QUE DISMUNUYE LA MAGNITUD DEL VOLTAJE A 0.9 DE SU VALOR NOMINAL EN LA BARRA S.
Potencia Activa (W) y Reactiva (VAR) de la línea de transmisión

## Slide 44: ANÁLISIS TEÓRICO DEL SAG

## Slide 45: DISTURBIO TIPO SWELL QUE AUMENTA LA MAGNITUD DEL VOLTAJE A 1.17 DE SU VALOR NOMINAL EN LA BARRA S.
Graficas de Voltaje de la Barra s (V), Corriente de la Red (A) y Voltaje del transformador VH (V).

## Slide 46: DISTURBIO TIPO SWELL QUE AUMENTA LA MAGNITUD DEL VOLTAJE A 1.17 DE SU VALOR NOMINAL EN LA BARRA S.
Graficas de Control de Modulación, Voltaje (V) y Corriente del Convertidor (A)

## Slide 47: DISTURBIO TIPO SWELL QUE AUMENTA LA MAGNITUD DEL VOLTAJE A 1.17 DE SU VALOR NOMINAL EN LA BARRA S.
Potencia Activa (W) y Reactiva (VAR) de la línea de transmisión

## Slide 48: ANÁLISIS TEÓRICO DEL SWELL

## Slide 49: DISTURBIO TIPO SUB-SINCRONICO EN EL ANGULO DE VOLTAJE DE LA BARRA S
Disturbio sub-sincrónico aplicado a las tres fases de la barra s
(t)
= 6Hz

## Slide 50: DISTURBIO TIPO SUB-SINCRONICO EN LOS ANGULOS DE FASES DE LA BARRA S
Graficas de Voltaje de la Barra s (V), Corriente de la Red (A) y Voltaje del transformador VH (V).

## Slide 51: DISTURBIO TIPO SUB-SINCRONICO EN LOS ANGULOS DE FASES DE LA BARRA S
Graficas de Control de Modulación, Voltaje (V) y Corriente del Convertidor (A)

## Slide 52: DISTURBIO TIPO SUB-SINCRONICO EN LOS ANGULOS DE FASES DE LA BARRA S
Potencia Activa (W) y Reactiva (VAR) de la línea de transmisión

## Slide 53: CONCLUSIONES
Se calcularon los parámetros de control que actúan como filtros capacitivo e inductivo en el Compensador Serie Estático Sincrónico y se concluye que los valores obtenidos cumplen la función de absorber el rizado de voltaje y corriente que entrega el convertidor para obtener una señal sinusoidal de voltaje con un rizado dentro de los limites establecidos en el capitulo 3, tal como se muestra en la simulación presentada en las figuras 3.14 y 3.15.
Las simulaciones presentadas en las figuras del capitulo 5 muestran que el Compensador Serie Estático Sincrónico controla el flujo de potencia de la línea de transmisión por lo tanto se demuestra que el diseño del control del compensador es el adecuado.
Se concluye que el diseño del Compensador Serie Estático Sincrónico realizado en este proyecto, cumple la función principal de restablecer el flujo de potencia activa de una línea de transmisión a su valor nominal, cuando este ha sufrido algún tipo de disturbio en una de sus barras tal como se demuestra en las simulaciones presentadas en las figuras 5.10, 5.13, 5.16.

## Slide 54: REFERENCIAS
[1] Prabha Kundur; “Power System Stability and Control”, The EPRI power system engineering series; ISBN 007035958 McGraw Hill, inc; 1994.
[2] Ing. Benjamín R. Serrano, Modulo cinco conceptos y consideraciones generales de los “FACTS” julio del 2001.
[3] Juan Pablo Rivera Barrera, Modelamiento y Simulación para dispositivos FACTS para estudios eléctricos de estado estable agosto del 2008.
[4] Narain G. Hingorani, Laszlo Gyugy; “UNDERSTANDING FACTS: Concepts and Tecnology of Flexible AC Transmission Systems”; IEEE Power Engineering Society, IEEE Press; ISBN 0780334558; 2000
[5] Acha E., Fuerte‐Esquivel C., Ambriz‐Pérez H., Ángeles‐Camacho C.; “FACTS Modeling and Simulation in Power Networks”; John Wiley and Sons, ISBN 0‐470‐85271‐2, 2004.
[6] Ortega, Oscar; Quezada, Abel; Herrera Efraín; “FLUJOS: Una Herramienta Para El Analisis De Flujos De Potencia Y Dispositivos Facts”; Universidad Autónoma de Ciudad Juarez; depto de Eléctrica y Computación. Junio de 2007
[7] Nojja Vehtt Chezuaff Vanegas Méndez, Análisis y Simulación de un compensador Serie para regulación de voltaje basado en Inversor Multinivel de Diodo Anclado enero del 2008.
[8] L. Gyugyi, “Static Syncrhronous Series Compensator: A Solid State Approach to the Series Compensation of Transmission Lines,” IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 12, No.1, Ene.1997, pp. 406-417.
[9] Rashid M.; “Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones”; 3ª Edición, ISBN 970‐26‐0532‐6, Pearson Education, 2004.

## Slide 55: REFERENCIAS
[10]Edvina Uzunovic, “EMTP, Transient Stability and Power Flow Models and Controls of VSC Based FACTS Controllers,” Ph.D. Thesis, University of Waterloo, Waterloo, Ontario 2001.
[11]Muhammad H. Rashid, Power Electronics Handbook, Second Edition: Devices, Circuits and Applications. Academic Press 2006.
[12]Muhammad H. Rashid,” Electronica de Potencia,”Prentice Hall Press, 2004.
[13]Vassilios G. Agelidis and Martina Calais,”Application Specific Harmonic Performance Evaluation of Multicarrier PWM Techniques,” IEEE Transactions on Industry Applications, 1998, pp. 172-178.
[14]Estudio de Topologías y Técnica de Modulación SPWM para Inversores Multinivel Trifásicos. Roberto A. Morales M., Omar. A. Sandoval H., Rodrigo I. Arrau A., D.I.E., Ingeniería Civil Electrónica, Universidad de Concepción, junio del 2011.
[15]José Rodríguez, Jih-Sheng Lai and Fang Zheng Peng,”Multilevel Inverters: A survey of Topologies, Controls, and Applications, ”IEEE Trans. Ind. Elect., Vol. 49, No. 4, pp. 724-738, Aug 2002.
[16]Capítulo 3. Control digital para convertidor multinivel alimentado con energía solar, mayo del 2006.
[17]Fco Villafranca Gracia. Copyright © Octubre 2008 Bloque I: Anexo 1. Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. Parámetros de la C.A
[18]Francisco M. Gonzalez-Longatt, Miembro IEEE, “Entendiendo la Transformación de Park”, Manuscrito elaborado el 9 de Junio de 2004.

## Slide 56: GRACIAS POR SU ATENCION