## Slide 1: DISEÑO DE CENTRO DE CONTACTOS PARA UNA EMPRESA DE VENTAS
Jonathan Villa Montalvo
Miguel Santa-Cruz Tingo

## Slide 2: que es un Centro de Contactos?
Que es Telefonía IP?
Que es VoIP?
Que es una Red Convergente?
Que son los Sistemas Open Source?

## Slide 3: Telefonía IP
Permite transmitir voz usando el protocolo TCP/IP
Integrar aplicaciones de voz y datos sobre una única plataforma de red.
Esto se conoce como Voz sobre IP o VoIP
Medir la Calidad de servicio

## Slide 4: Red Convergente
Todo en una misma red
Envió y recepción de datos, voz, video
Administración centralizada

## Slide 5: Sistemas Open Source
Software de código abierto y de libre uso
Servidores de comunicaciones basados en Open Source
 | VENTAJA | DESVENTAJA
ASTERISK | Versión de software libre | Configuración por modo de consola
 | Se puede personalizar | Soporte realizado por el creador de la solución
 | Se puede lograr redundancia | Comprar 2 servidores de iguales características
ELASTIX | Soporte por los autores del software | Software propietario implica costo por su uso
 | Parches periódicos disponibles por ser propietario | Hardware compatible con la solución
 | Se puede lograr redundancia | 
SIPXECS | Versión de Software libre | Soporte realizado por el creador de la solución
 | Programación por interfaz web | No hay disponibles parches periódicos por no ser propietario
 | Se logra redundancia porque usa Gateway | 
 | VENTAJA | DESVENTAJA
PROPIETARIO | Soporte Tecnico del propietario | No se puede modificar
 | Parches periódicos | Costo por uso del software
 | Hardware y software dedicado a la solución | No compatible con otros fabricantes
OPEN SOURCE | Personalizable | Soporte realizado por el creador del la solución
 | Uso de software si pago | No hay parches periódicos disponibles
 | Compatible con múltiples fabricantes | 

## Slide 6: Centro de Contactos
Envía y recibe requerimientos:
  Voz
  Correo electrónico
  Mensajería instantánea
  Video conferencia
  Web
  Correo de voz
Basado en sistemas Open Source

## Slide 7: Centro de Contactos para un empresa de ventas
Dar seguimiento a los actuales clientes
Contactar a nuevos posibles clientes
Mayor productividad del personal
Diferenciarse de la competencia
Mayor interacción entre el cliente y la empresa
Reducción de costos operativos
Lograr la satisfacción del cliente

## Slide 8: Diseño de Centro de Contactos para empresa de ventas
Red de la empresa Antonelli S.A.

## Slide 9: Diseño de Centro de Contactos para empresa de ventas
Auditoria de la Red
Servicios que se desea implementar:
  Llamadas a teléfonos fijos y móviles
  Atención de requerimientos web
  Sistema de integración de datos para los operadores
  Grabación multimedia
  Reporte en tiempo real

## Slide 10: Diseño de Centro de Contactos para empresa de ventas
Elementos del diseño
  Pcs con softphone instalado, teléfonos IP, video teléfonos IP, teléfono analógico
  IP-PBX o softswitch
  Servidor de correo interno (reutilizable el existente)
  Servidor de correo externo
  Servidor web (reutilizable el existente)
  Servidor base de datos (reutilizable el existente)
  Servidor Centro de Contactos
  Servidor Reportería/Grabación

## Slide 11: Diseño de Centro de Contactos para empresa de ventas
Alcance del diseño:
  Duración teórica de 15 minutos por llamada
  Promedio de velocidad de respuesta de 7 segundos
  Tiempo de espera máximo en cola de 175 segundos
  Soporta hasta 300 minutos en llamada en hora pico
  11 operadores (máximo 12)
  12 líneas analógicas

## Slide 12: Módulos Contact Center
Módulo ACD (Distribución automática de requerimientos).
Módulo CTI (Integración de Telefonía y Datos).
Módulo PBX IP Integrado.
Módulo IVR.
Módulo de Marcación Predictiva.
Módulo de Grabación Multimedia.
Módulo de Reportería Personalizable.
Módulo de Supervisión y Monitoreo.

## Slide 13: Distribución automática de llamadas (ACD)
Circular
Balanceo de carga
Balanceo de carga Inverso
En base a habilidades de agentes (skills based routing)
En base a datos de la llamada (Caller Id)
En base al perfil del cliente y reglas del negocio

## Slide 14: Integración de Telefonía y Datos (CTI)
Permite desplegar en la PC del agente, simultáneamente con la llamada, información relevante del cliente.
Evita solicitar información que el cliente ya le facilitó a su empresa, incrementando la productividad de su Centro de Atención.
Integran fácilmente el PC del agente con aplicaciones provenientes de múltiples tecnologías (aplicativos de CRM o sistemas de gestión)

## Slide 15: PBX IP Integrado
Posibilidad de Conexión de Líneas Analógicas o Digitales.
Posibilidad de detección del Caller ID o ANI.
Transferencia de Llamadas.
Llamadas en Conferencia.
Conexión de extensiones internas a la PBX Corporativa.
Conectividad con otras PBX.

## Slide 16: IVR (Interactive Voice Response)
La liberación de los operadores del Contact Center sobre tareas repetitivas.
Preselección del grupo de atención por tema o tipo de cliente.
Diferentes usos como:
  Información de productos/servicios/promociones
  Datos sobre ubicación de locales, negocios, sucursales
  Buzón de Sugerencias
  Aplicaciones de Consultas sobre una Base de Datos.

## Slide 17: Marcación Predictiva
Reduce el “tiempo muerto” entre llamadas, accediendo al cliente en forma proactiva.
Funcionalidades:
  Marcación predictiva, progresiva y “preview”.
  Detección de voz, fax, modem, pager, tonos de ocupado y libre.
  Múltiples estrategias de marcación flexible y configurables por el usuario.
  100% integrado al CTI y al ACD.
  Supervisión en tiempo real y reportes estadísticos.

## Slide 18: Grabación Multimedia
Controlar y mejorar la calidad y efectividad de su servicio analizando sus fuerzas y debilidades.
Memoria total, parcial, selectiva o por demanda, de las llamadas telefónicas entrantes y salientes, pantallas, sesiones de Chat y colaboración Web.
La grabación de una conversación puede ser iniciada por el supervisor o por un agente.
Monitorear las grabaciones en tiempo real y almacenarlas para su posterior búsqueda, utilizando diversos mecanismos de filtro.

## Slide 19: Reportería Personalizable
Visión integral del rendimiento y del nivel de servicios de su Contact Center
Juego de reportes con información histórica clasificada de acuerdo a múltiples criterios.
Creación de reportes desde Birt, Jasper Reports y otras herramientas, así como exportar datos y generar nuevos reportes personalizables.

## Slide 20: Supervisión y Monitoreo
Monitoreo Silencioso.
Intervención de Emergencia.
Conferencia.
Control en Tiempo Real.
Reasignación Dinámica.

## Slide 21: Selección de Hardware
Servidor:
  Correo externo
  Servidor ProLiant ML 350 G4
  Procesador: Intel Xeon Irwindale (3.2 GHz, 8 M Cache)
  Memoria: 3 GB DDR3 (hasta 8 GB)
  Disco Duro 220 GB (Sata RAID de 4 puerto Integrado)
  Centro de Contactos
  Servidor ProLiant ML 370 G6
  Procesador: Intel Xeon QuadCore E5620 (2.4 GHz, 12 M Cache)
  Memoria: 4 GB DDR3 (hasta 18 memorias PC3-10600)
  Capacidad estándar para 8 discos duros (24 discos máximo)

## Slide 22: Selección de Hardware
Usuarios:
  Operador
  Sistema operativo: Windows XP SP2 o superior
  CPU: Intel Pentium III 1.86 GHz o superior
  Memoria: 1GB o superior
  Disco duro(espacio libre): 300 MB o superior
  Tarje de red: 10/100 MB o superior
  Internet Explorer 5.5 o superior
  Pantalla: XVGA 1024 x 768
  Dispositivos periféricos: tarjeta de sonio, altavoz, micrófono, cámara web, unidad de CD-ROM
  Supervisor/Administrador
  Sistema operativo: Windows XP SP2 o superior
  CPU: Intel Pentium IV 2.1 GHz o superior
  Memoria: 2GB o superior
  Disco duro(espacio libre): 500 MB o superior
  Tarje de red: 10/100 MB o superior
  Internet Explorer 5.5 o superior
  Pantalla: XVGA 1024 x 768
  Dispositivos periféricos: tarjeta de sonio, altavoz, micrófono, cámara web, unidad de CD-ROM

## Slide 23: Selección de Hardware
Usuarios:
  Videoteléfono IP
  Pantalla sensible al tacto LCD de 7’’ 800x480
  Chipset TI DaVinci
  Slot para memoria USB/SD
  Entrada para diadema
  Soporte codecs de video H.264 y H.263
  Switch de 2 puertos Ethernet RJ-45
  Alimentación Power Over Ethernet o mediante fuente de poder incluida

## Slide 24: Selección de Software
Servidor de Comunicaciones
  SipXecs
  Correo de voz
  Mensajería unificada
  Video llamada
  Operadora automática
  Conferencia
  Las presencias y capacidades de un centro de llamadas
  Configuración de teléfonos y gateways
Centro de Contactos
  Evolution
  Dynamic Businnes Router
  Outbound Dialer
  Scripting Developer .NET
  Multimedia
  Supervisión e informes
  Aplicación para agentes

## Slide 25: Limitantes del diseño

## Slide 26: Análisis de Costos
ITEM | CANTIDAD | COSTO | TOTAL
PUESTOS A INSTALAR | 14 |  | 
PUNTOS DATOS (PC Y PRT) | 14 | 70,00 | 980,00
PUNTOS VOZ | 2 | 70,00 | 140,00
PUNTOS ELECTRICOS SG | 14 | 50,00 | 700,00
VIDEOTELEFONOS IP VP-2009P | 2 | 360,00 | 720,00
AUDIFONOS | 14 | 60,80 | 851,20
CENTRAL TELEFONICA IP | 1 | 2.000,00 | 2.000,00
LINEAS TELEFONICAS | 12 | 120,00 | 1.440,00
PCs (CPU + MONITOR + WEBCAM) | 14 | 300,00 | 4.200,00
SWITCH CISCO 24 Puertos 10/100 + 2 Gigabit o Sfp | 1 | 230,00 | 230,00
MINIRACK CERRADO DE PARED | 1 | 400,00 | 400,00
UPS 2 KVA + INSTALACION (60 min/Carga full, 30 min/ Carga Media) | 1 | 750,00 | 750,00
SERVER CORREO | 1 | 750,00 | 750,00
SISTEMA CONTACT CENTER | 1 | 1.500,00 | 1.500,00
SERVIDOR | 1 | 4.225,00 | 4.225,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | 200,00 | 200,00
TOTAL: |  |  | 19.086,20

## Slide 27: Distribución del Centro de Contactos

## Slide 28: Distribución del Centro de Contactos

## Slide 29: Distribución del Centro de Contactos
Distribución de la Fuerza de Trabajo
Agentes y Supervisor
HORA | NUMERO DE AGENTES ENTRANTES | NUMERO DE AGENTES SALIENTES | NUMERO EFECTIVO DE AGENTES
08H00 | 3 | - | 3
09H00 | 3 | - | 6
10H00 | 2 | - | 8
11H00 | 2 | - | 10
12H00 | 1 | - | 11
13H00 | - | - | 11
14H00 | - | - | 11
15H00 | - | - | 11
16H00 | - | 3 | 8
17H00 | - | 3 | 5
18H00 | - | 2 | 3
19H00 | - | 2 | 1
20H00 | - | 1 | 0
20H00 – 08H00 | 1 OPERADOR PARA ESTE HORARIO |  | 1

## Slide 30: Distribución del Centro de Contactos
Cronograma de Implementación
SOLUCION CENTRO DE CONTACTOS | 42 días
FASE INICIO | 6 días
Llegada de equipos | 5 días
Entrega de equipos | 1 días
FASE PLANEACION | 3 días
Auditoria de la Red existente | 2 días
Entrega de Requerimientos y Alistamiento Final | 1 día
Recepción y Revisión Detallada de Requerimientos | 
Especificación y Diseño Detallado del Alcance | 
Manejo de Riesgos | 
Entrega Requerimientos | 
Requerimientos Listos | 
FASE DISENO - Ingeniería Detallada | 10 días
Desarrollo Documento de diseño | 
Entrega Documento de diseño | 
Revisión y Aprobación del documento de diseño | 
Documento de diseño Aprobado | 
Declaración de puestos de trabajos Listo | 
Fase Cierre Completo | 

## Slide 31: Distribución del Centro de Contactos
Cronograma de Implementación
FASE IMPLEMENTACION | 15 días
Implementación del Servidor Centro de Contactos | 15 días
Instalación de servidores y media gateways en los racks | 
Configuración de los Servicios y funcionalidad de la Red | 
Revisión de las Vulnerabilidades del Acceso Telefónico | 
Instalación de cables | 
Instalación de extensiones | 
Instalación de la plataforma (hardware y software): | 
Configuración e integración de la plataforma con el Servidor | 
Implementación de 14 puestos de trabajo | 
FASE PRUEBAS | 4 días
Pruebas de aceptación | 
Fase Pruebas Completa | 
FASE CAPACITACION | 3 días
Plataforma de Integración de datos de los operadores, supervisores y administradores | 3 días
Fase Capacitación Completa | 
FASE CIERRE | 1 día
Firma Aceptación | 
Entrega de documentación | 
Fase Cierre Completo | 

## Slide 32: Distribución del Centro de Contactos
Requerimientos del dimensionamiento físico

## Slide 33: GRACIAS!!!